ДАТА: 16.03.2020р.

Фізика та астрономія. Тема: Розв’язування задач на основне рівняння МКТ ідеального газу.

Фізика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ Бар'яхтар В. Г., Довгий С.О., Божинова Ф. Я, Кірюхіна О. А., ТОВ "Видавництво "Ранок"" , 2018. <<Завантажити>>

- Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Інструкція до вивчення теми уроку

- Пройти он-лайн - тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/osnovne-rivnyannya-mkt-idealnogo-gazu-30499.html

- Розглянути та записати до зошита приклади розв’язування задач.

- Розв’язати задачі самостійно.

- Виконайте тести для самоперевірки.

МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ.

Задача 1. Тиск розрідженого газу  Па, його густина  кг/м3. Визначити середню квадратичну швидкість хаотичного руху молекул газу.

Дано: Па кг/м3

-?

Розв’язання:  У основному рівнянні МКТ ідеального газу для тиску  , добуток  . Отже,  . Звідси:  м/с.

Відповідь:  =1900 м/с

Задача 2.Під яким тиском знаходиться газ у посудині, якщо середній квадрат швидкості його молекул 106 м2/с2, концентрація молекул 3·1019 см-3, а маса кожної молекули 5·10-26 кг?

| Дано: =106 м2/с2 n =3∙1019 см -3 ; =5·10-26 кг | 3·1025 м-3 |
| --- | --- |
| p-? |  |

Розв’язання: За основним рівнянням МКТ ідеального газу : .

Відповідь: р=5·105 Па

3. Розв’яжіть самостійно задачі.

Задача 1. Скільки молекул азоту міститься в посудині об’ємом 7 л, яка заповнена азотом густиною 2 кг/м3? (В. )

Задача 2. Визначте густину кисню, якщо відомо, що в об’ємі 2 л міститься  його молекул. (В. 1,6 кг/м3)

Задача 3. З відкритої склянки за 20 діб випарувалася вода масою 200 г. Скільки молекул  води випаровується за 1 с? (В. )

Задача 4.  У скільки разів число атомів у шматку заліза більше, ніж у злитку золота тієї самої маси?

4. Тести для самоперевірки

(на вибір одного із варіантів)

1 варіант. Виконайте  он-лайн тести, перейшовши за посиланням

https://onlinetestpad.com/ua/test/142627-10-klas-52-osnovne-rivnyannya-mkt-gaziv-temperatura

2 варіант. Виконайте тести.

1. Який газ називають ідеальним газом?

газ, у якому відсутня взаємодія між мікрочастинками.

Газ, у якому міститься деяка кількість водяної пари.

газ, у якому відсутні домішки інших газів

Газ, у якому відсутня водяна пара.

2. Середній квадрат швидкісті теплового руху молекул визначається як:

3. Встановіть відповідність

| Зв'язок тиску із середньою кінетичною енергією молекул виражається |  |
| --- | --- |
| Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів має вигляд |  |
| Середнє значення квадрата швидкості молекул визначається |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

4. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул визначається як:

5. Як зміниться тиск ідеального газу в разі зменшення концентрації його молекул у 4 рази, якщо середня квадратична швидкість молекул залишається незмінною?

Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

6. Сили взаємодії між молекулами розрідженого газу…

настільки малі, що ними можна знехтувати

більші, ніж між молекулами рідин

діють на відстанях, які перевищують розміри  молекул.

такі ж, як між молекулами твердого тіла.

7. Позначте, як зміниться тиск ідеального газу, якщо за незмінної концентрації середня квадратична швидкість молекул збільшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази