## Slide 1: Обертове магнітне поле. Принцип дії асинхронних двигунів
Предмет: Електротехніка
Група: 2М - 2

## Slide 2: УТВОРЕННЯ ОБЕРТОВОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ
Обертальне магнітне поле — магнітне поле, вектор магнітної індукції якого, не змінюючись за модулем, обертається з постійною кутовою швидкістю. Таким полем називають і магнітні поля магнітів, які обертаються відносно осі, що не збігається з їх віссю симетрії (наприклад, магнітні поля зірок або планет).
Магнітне поле, що симетрично обертається по осі, може бути отримано за допомогою двох полярних котушок, які приводяться в рух при 90° фазі. Найбільш поширеними у здобуванні такого магнітного поля є набір з трьох котушок, оскільки він сумісний з симетричною 3-фазною синусоїдальною променевою системою. Три котушки керуються кожним набором, що рухається на 120° у фазі від інших.

## Slide 3: Асинхронні двигуни
Асинхронні двигуни збуджуються змінним струмом.
Асинхронні двигуни поділяються на:
- бесколекторні (основний тип);
- колекторні.
Асинхронні бесколекторні двигуни випускаються у двох основних виконаннях:
- двигун з фазним ротором (з контактними кільцями);
- двигун з короткозамкненим (КЗ) ротором.

## Slide 4: Асинхронні двигуни
Незалежно від типу, будь-який двигун змінного струму складається з двох частин:
- статора - нерухомої частини;
- ротора - обертової частини.
За числом фаз двигуни змінного струму бувають: трифазні, двофазні, однофазні.
Позитивні якості асинхронних двигунів:
- простота і дешевина;
- надійність у роботі;
- достатньо високий ККД.

## Slide 5: Недоліки асинхронних двигунів:
споживання індуктивного струму, який, намагнічуючи статор, призводить до зниження cos j мережі;
неможливість плавного регулювання частоти обертання вала в широких межах (існують електронні засобі регулювання частоти обертання вала двигуна шляхом зміни частоти змінного струму, але вони достатньо складні і коштовні);
погані пускові характеристики у двигунів із КЗ-ротором.

## Slide 6: Створення магнітного поля, що обертається
Однією із переваг трифазного струму є його спроможність створювати магнітне поле, що обертається.
Три однакові нерухомі котушки АХ, BY, CZ розташовані на внутрішній поверхні сталевого циліндра (статора) і з'єднані зіркою

## Slide 7: Конструкція та принцип дії трифазного асинхронного електродвигуна
Трифазний асинхронний електродвигун має дві основні частини: ротор і статор. Зазор між статором і ротором робиться мінімально можливим (0,3÷0,5 мм у двигунів малої потужності, 1÷1,5 мм у двигунів великої потужності). Це пояснюється тим, що статор і ротор пов'язані між собою тільки електромагнітно, тому чим менше зазор, тим краще цей зв'язок і тим вище ККД двигуна.
Статор складається з корпуса (1), у який запресоване осердя з пазами (2). В пазах осердя розміщується трифазна обмотка. Кінці обмотки виведені в коробку. Для приєднання до мережі живлення обмотки статора можуть з'єднуватися зіркою або трикутником. Найбільший обертаючий момент на валу двигуна утворюється при з'єднанні обмоток трикутником.
Ротор складається з осердя (3), що насаджено на вал, і обмоток (4). Обмотки укладаються в пази осердя. У залежності від конструкції обмотки, ротори поділяються на:
- короткозамкнені;
- з фазною обмоткою.

## Slide 8: Домашнє завдання
Підручник: Електротехніка з основами промислової електроніки. За редацією А.М. Гуржій, А.М. Сільвестров, Н.І, Поворознюк:
Опрацювати: §§ 8.1 – 8.6
Законспектувати матеріал
Дати відповіді на запитання
dimaslyuta@gmail.com – пошта.
0660098440 Viber, Telegram