План уроку № 61

Дата________

Група_______

Предмет: «Технологія електромонтажних робіт»

Тема уроку: «Електропроводки на ізоляторах, ізоляційних опорах та роликах»

Кількість годин 1

Мета уроку

Навчальна:

- засвоїти знання про електропроводки на ізоляційних опорах та роликах

- охарактеризувати електропроводки на ізоляційних опорах та роликах

- Розвиваюча:

- продовжувати розвиток інтелектуальних вмінь: аналізувати, синтезувати, оцінювати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, робити висновки;

- удосконалювати загально-навчальні навички: вміння самостійного опрацювання та критичної оцінки навчального матеріалу, конструювання власних знань, вміння застосовувати різні джерела знань та орієнтуватись у інформаційному просторі, навички складання конспекту;

- розвивати навички: творчого, критичного мислення, вміння застосовувати знання на практиці.

- формувати вміння учнів характеризувати сучасні виробничі процеси

- формувати навички виокремлення та правильного застосування спеціальної термінології;

- розвивати вміння використовувати набуті раніше знання та знання з інших навчальних курсів в житті.

- розвити в учнів логічне мислення та творчий підхід у вирішенні задач різної складності, розвити позитивні мотиви діяльності та інтерес до даної теми .

Виховна:

- виховати шанобливе ставлення до обраної професії, працездатність, самостійність у виконанні різноманітних завдань.

- розвивати прагнення до самоосвіти, морального та культурного самовдосконалення, прагнення до професійного, особистісного і суспільного зростання.

Тип уроку: комбінований

Метод проведення

Словесний: бесіда, пояснення, розповідь.

Наочний: ілюстрації, демонстрація, робота зі схемами, таблицями, підручником.

практичний: робота у групах

Міжпредметні зв’язки: фізика, електротехніка, технічне креслення, матеріалознавство, охорона праці

Словник термінів: ролик, ізоляційна опора

Обладнання: дошка, плакати, макети, підручник, опорний конспект.

Структура проведення уроку

І Організаційна частина (3хв)

Перевірка присутності учнів та стану готовності до уроку.

ІІ Оголошення теми і мети уроку (2хв)

Тема «Електропроводки на ізоляційних опорах та роликах»  є дуже важливою  для вивчення,  так як знання які ви отримаєте  під час вивчення даної теми знадобляться вам при написанні кваліфікаційної  та дипломної роботи, а також стануть в нагоді у вашій професійній діяльності.

ІІІ Актуалізація опорних знань (10хв)

1. Що називається електропроводкою?

2. Яка класифікація електропроводок?

ІV Вивчення  нового матеріалу (20хв)

План

1. Електропроводки на ізоляційних опорах

2. Електропроводки на роликах

V Закріплення матеріалу. (5хв)

1.Які марки проводів використовують при монтажі електропроводки на ізоляційних опорах та роликах?

2.Що називається електропроводкою на ізоляційних опорах та роликах?

3.Як здійснюють монтаж електропроводки на ізоляційних опорах та роликах ?

VІ Підсумок уроку

VІІ Оцінювання навчальних досягнень учнів (3 хв)

VІІІ Домашнє завдання. Інструктаж. (2хв)

( П. 3.2

Викладач                                                          	       О.О  Пікалов

КОНСПЕКТ УРОКУ №66 ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЕКТРОПРОВОДКА НА ІЗОЛЯЦІЙНИХ ОПОРАХ ТА РОЛИКАХ»

Відкриті проводки з застосуванням роликів та ізоляторів

Відкриті проводки з застосуванням роликів та ізоляторів все ще знаходять широке застосування в дачному будівництві. В табл. 12 надано рекомендації з вибору настановних матеріалів при монтажі відкритої проводки з застосуванням ізольованих проводів.

При установці роликів по дерев'яних стінах, їх закріплюють шурупами з напівкруглою головкою. Якщо ролики розташовують у ряд на обштукатурених стінах і стелях, то під них підкладають сталеву смужку - планку, охороняє штукатурку від руйнування.

На цегляних і бетонних стінах ролики зміцнюють на закрепах або скобах (рис. 3 а, б) гвинтами або болтами. Скоби і закрепы вмазують в отвори, вибиті в стіні, алебастровим або цементним розчином. Ролики можуть бути також встановлені за допомогою дротяної спіралі. Спіраль виконують з оцинкованої в'язального дроту діаметром 0,5-0,8 мм

Кріплення роликів: а - закрепом; б - скобою; в - дротовою спіраллю; г - на сухій штукатурці; д - за допомогою дюбеля або поліхлорвінілової трубки на цегляній стіні: 1 - спіраль; 2 - алебастровий розчин; 3 - закріпивши із сталі товщиною 0,5 мм; 4 - суха штукатурка; 5 - дюбель або шнура поліхлорвінілова трубка; 6 - цегляна стіна

Отвір для спіралі, пробитий в стіні шлямбуром або рассверленное з допомогою победитового свердла, заповнюють алебастровим розчином і вводять в нього шуруп зі спіраллю. У міру схоплювання розчину шуруп вивертають, а потім на це місце встановлюють ролик. Такий спосіб рекомендується для проводів з площею поперечного перерізу до 2,5 мм2.

Існує ряд інших способів кріплення роликів на цегляних і бетонних підставах. В даний час найбільш зручним і надійним є спосіб закріплення роликів самі замикаються за допомогою розпірних металевих, капронових і поліетиленових дюбелів (рис. 3 д). Капронові, поліетиленові дюбеля випускаються під шурупи діаметром 3,5 і 5 мм. Дюбеля мають циліндричну форму з зовнішніми кільцевими ребрами і поздовжні розрізи. Ребра забезпечують надійне закріплення дюбеля в отвір при вгвинчування в нього шурупа. Діаметр отвору не повинен перевищувати діаметр дюбеля більш ніж на 1,0-1,5 мм. Глибина отвору повинна бути такою, щоб дюбель знаходився в цеглі або бетоні, а не тільки в штукатурці.

Для кріплення роликів до сухої штукатурки застосовують спеціальні закрепи (рис. 3 г). При монтажі в поверхні проробляють отвір, у яке вставляють закріпивши. Закріпивши заводять за протилежну від ролика поверхню штукатурки, після чого в нього укручують шуруп з роликом.

ОПОРНИЙ СИГНАЛ

Кріплення роликів: а - закрепом; б - скобою; в - дротовою спіраллю; г - на сухій штукатурці; д - за допомогою дюбеля або поліхлорвінілової трубки на цегляній стіні: 1 - спіраль; 2 - алебастровий розчин; 3 - закріпивши із сталі товщиною 0,5 мм; 4 - суха штукатурка; 5 - дюбель або шнура поліхлорвінілова трубка; 6 - цегляна стіна

Відгалуження проводів при прокладці проводів на роликах КВІ і ПРВД: 1 - гвинт; 2 - дріт в'язальний; 3 - ролик РП-6; 4 - дріт АПР1?6; 5 - ізоляційна трубка; 6 - провід АПР1?4; 7 - до вимикача; 8 - до вимикача і лампі