ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для самостійного опрацювання

з дисципліни «Охорона праці»

для здобувачів освіти  гр. С -21 (курс навчання -2)

за професією :    «Столяр будівельний »

Урок : № 3

Тема уроку:

« Безпека праці при виконанні столярних робіт»

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
для столяра

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

1.3. До роботи столяром допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли професійну підготовку за спеціальністю, медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.4. Столяр зобов’язаний:

- виконувати тільки ту роботу, яку доручив йому керівник, і не передоручати свою роботу будь-кому іншому;

- під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших;

- знати умови безпечної експлуатації обладнання, з яким потрібно працювати;

- працювати лише справним інструментом та обладнанням;

- протягом усього робочого дня утримувати робоче місце в порядку, не захаращувати його і проходи до нього матеріалами та конструкціями;

- дотримуватися трудової дисципліни, правил особистої гігієни та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

1.5. Столяру заборонено:

- допускати до робочої зони сторонніх осіб;

- торкатися оголених електричних проводів, кабелів електроустановок;

- вмикати машини, верстати та механізми, робота на яких не дозволена керівництвом;

- проходити і стояти під піднятим вантажем;

- захаращувати своє робоче місце;

- курити, користуватися відкритим вогнем на робочому місці;

- зберігати на робочому місці легкозаймисті рідини та промаслений обтиральний матеріал;

- їсти на робочому місці. Їсти можна лише під час установлених перерв у спеціально відведених для цього місцях.

1.6. Основні шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які можуть впливати на столяра:

  - рухомі частини виробничого обладнання;

  - вироби, заготовки, матеріали, що рухаються;

  - підвищена запиленість повітря робочої зони;

  - підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

  - підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;

  - підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

  - гострі крайки, задирки та шершавість на поверхнях заготовок, інструменту й обладнання;

  - шкідливі для здоров’я речовини у складі матеріалів;

  - статичні фізичні перевантаження.

1.7. Столяра забезпечують спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту на строк носіння:

  - костюм бавовняний — 12 місяців;

  - фартух бавовняний — 9 місяців;

  - черевики шкіряні — 12 місяців;

  - берет бавовняний — 12 місяців;

  - рукавиці комбіновані — 1 місяць;

  - окуляри захисні — до зношування.

Під час склеювальних робіт додатково: рукавички гумові — 2 місяці.

Залежно від характеру роботи столяр повинен застосовувати й інші засоби індивідуального захисту: каску, респіратор, наколінники, налокітники, протишумові навушники тощо.

1.8. Під час робіт із застосуванням інструменту ударної дії необхідно користуватися захисними окулярами і рукавицями.

1.9. У разі погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків слід припинити роботу, попередити свого керівника та звернутися по медичну допомогу.

1.10. За порушення вимог цієї інструкції працівника притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством.

1.11. Окрім вимог цієї інструкції, працівник зобов’язаний дотримуватися інструкцій з безпечної експлуатації обладнання підприємства-виробника та інструкцій з охорони праці для конкретних видів робіт — наприклад, під час роботи на деревообробних верстатах, з ручним електрифікованим інструментом тощо.

2. Вимоги до ручного слюсарного інструменту

2.1. Бойки молотків та кувалд повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без косини, вибоїн, відколів, тріщин і задирок.

2.2. Рукоятки молотків, кувалд та інструменту ударної дії мають бути виготовленими із сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність і надійність у роботі. Використовувати рукоятки, виготовлені з деревини м’яких та багатошарових порід дерев, а також із сирої деревини заборонено.

2.3. Інструмент ударної дії (зубила, крейцмейселі, бородки, просічки, керни тощо) повинен мати гладку затилкову частину без тріщин, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не має бути пошкоджень. Довжина інструменту ударної дії має бути не менше ніж 150 мм.

Кут загострення робочої частини зубила має відповідати оброблюваному матеріалу і становити:

  - 70° — для рубання чавуну та бронзи;

  - 60° — для рубання сталі середньої твердості;

  - 45° — для рубання міді та латуні;

  - 35° — для рубання алюмінію та цинку.

Середня частина зубила повинна мати овальний або багатогранний переріз без гострих ребер та задирок на бокових гранях, ударна — форму зрізаного конуса.

2.4. Розміри зіва (захвату) гайкових ключів не мають перевищувати розміри головок болтів (граней гайок) більше ніж на 0,3 мм.

Не дозволяється застосовувати для ключів підкладки, якщо прозір між площинами губок і головок болтів або гайок більший за допустимий.

Робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки — задирок.

2.5. Поверхні металевих ручок кліщів мають бути гладкими (без вм’ятин, зазубрин і задирок) та очищеними від огара. З внутрішнього боку ручок кліщів має бути передбачений упор, щоб запобігти здавлюванню пальців руки працівника.

3. Вимоги до драбин та стрем’янок

3.1. Усі деталі дерев’яних драбин повинні мати гладку, обстругану поверхню після чистої машинної або ручної обробки. Не допускається зарівнювати сучки, тріщини та інші дефекти деревини.

3.2. Дерев’яні деталі та оковки драбин мають щільно (без прозіру) прилягати одна до одної. Не допускається зарівнювати прозіри між деталями.

3.3. Не дозволяється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без скріплювання тятив болтами та врізування щаблів у тятиви.

3.4. Приставні драбини та стрем’янки необхідно обладнати пристроєм, що запобігає перевертанню і зсуванню їх під час робіт.

На нижніх кінцях приставних драбин та стрем’янок мають бути оковки з гострими наконечниками у тому разі, якщо їх установлюють на землі. Якщо драбини використовують на гладких поверхнях — паркеті, металі, плитці, бетоні, на них потрібно надягати башмаки з гуми або іншого нековзкого матеріалу.

3.5. Верхні кінці драбин, якщо їх приставляють до труб або проводів, необхідно обладнати спеціальними гаками-захватами.

3.6. Тріщини в щаблях та тятиві допускаються завдовжки не більше ніж 100 мм і завглибшки не більше ніж 5 мм. Тріщини не мають послаблювати тятиву та щаблі драбини. Заборонено замазувати тріщини або надломи шпаклівкою, заклеювати їх.

3.7. Під час огляду металевих драбин необхідно переконатися у відсутності деформації вузлів драбин, тріщин у металі, задирок, гострих країв, порушення кріплення щаблів до тятив тощо.

3.8. Драбини потрібно зберігати у сухих приміщеннях.

4. Вимоги безпеки перед початком роботи

4.1. Отримати завдання від керівника робіт.

4.2. Надягти спецодяг, спецвзуття, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір.

4.3. Навести лад на робочому місці, прибрати сторонні предмети і матеріали, звільнити проходи.

4.4. Перевірити наявність та справність робочого інструменту, пристосувань, підготувати їх до роботи.

4.5. Переконатися у достатності освітленості робочого місця.

4.6. Відрегулювати висоту верстата по зросту.

4.7. Перш ніж розпочати роботу на верстаті, перевірити:

  - наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, електроінструменту;

  - справність пускових, гальмових пристроїв верстата;

  - наявність і справність огородження та захисних пристосувань.

4.8. Перевірити електрорубанок на холостому ходу.

4.9. Надягти необхідні засоби індивідуального захисту.

4.10. Перед тим, як виконувати роботи із застосуванням приставної драбини, необхідно забезпечити її стійкість, верхній кінець закріпити за стійкі конструкції, щоб унеможливити зміщування драбини.

4.11. Якщо виявили несправності та недоліки, роботу не розпочинати, повідомити про це керівнику. Розпочати роботу можна лише після того, як усунули усі недоліки.

5. Вимоги безпеки під час роботи

5.1. Матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці потрібно розміщувати в порядку їхнього застосування.

5.2. Перед розпилюванням матеріалу вручну необхідно укласти його на міцну опору.

При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб).

5.3. Приставну драбину необхідно установлювати під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше ніж 45° і не більше ніж 60°. При установленні драбини під кутом нахилу менше ніж 60° додатково закріплювати її верхню частину не потрібно.

5.4. Заборонено установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. За потреби на сходових клітках потрібно споруджувати поміст.

5.5. Заборонено виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем’янок, які не мають поручнів або упорів.

Перебувати на щаблях приставної драбини або стрем’янки дозволено лише одному працівнику.

5.6. Заборонено:

  - використовувати переносні металеві драбини в розподільних установках напругою 220 кВ і нижче;

  - виконувати роботи з приставної драбини, стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше ніж 1 м від верхнього кінця драбини;

  - за недостатньої довжини драбини створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо;

  - піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент;

  - виконувати роботи на приставних драбинах і стрем’янках біля обертових механізмів, працюючих машин та над ними.

5.7. Навішувати віконні рами і дверні полотна потрібно до того, як їх установили у прорізи.

5.8. Установлювати столярні вироби необхідно з інвентарних пересувних столиків. Установлювати вироби з приставних драбин заборонено.

5.9. Віконні і дверні блоки потрібно складувати вертикально в один ряд на підкладках із пристроєм упорів по обидва боки.

5.10. Піднімати столярні вироби необхідно в пакетах за допомогою спеціальних пристосувань (контейнерів), що унеможливлюють падіння окремих елементів з пакета.

5.11. Заборонено приймати вантаж, що подають краном, безпосередньо в дверні (віконні) прорізи без обладнання виносних вантажопідіймальних майданчиків.

5.12. Заборонено:

  - залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі;

  - розпилювати матеріал на коліні, ставити руки чи пальці у пропил для спрямовування пилки;

  - очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

5.13. При роботі зі стрічковою електричною пилкою особливу увагу потрібно звернути на справність пильної стрічки та роботу шківів, які мають обертатися вільно і легко.

5.14. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше ніж 60 см.

5.15. Заборонено працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання без розклинювання ножа і захисного кожуха.

5.16. При свердлінні електродрилем отворів у дерев’яних конструкціях потрібно стежити за надійними закріпленнями свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

5.17. Під час користування електрорубанком необхідно:

  - переміщувати рубанок по прямій лінії, без перекосів;

  - стежити, щоб ножі не забивалися стружкою і періодично прочищати їх.

5.18. Використовувати електрорубанок як стаціонарний верстат дозволено тільки при встановленні на ньому захисних пристосувань.

5.19. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем можна лише за наявності огороджувального кожуха абразивного кола, підручника і захисного екрана.

5.20. Під час роботи на верстатах заборонено:

  - братися за свердло руками, працювати в рукавицях;

  - обробляти забруднений матеріал;

  - подавати елемент, що обробляється, ривками;

  - складувати деталі, що обробляються, на столі верстата чи на огородженні;

  - знімати або встановлювати огородження частин, що рухаються;

  - гальмувати частини верстата, що обертаються, руками або якими-небудь предметами;

  - залишати без нагляду не відключені від електромережі верстати, інструменти;

  - під час роботи верстатів обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт;

  - підтягувати гайки на ходу;

  - використовувати верстати і механізми для робіт, які не відповідають прямому призначенню обладнання.

6. Вимоги безпеки після закінчення роботи

6.1. Відключити електроустаткування від електромережі відповідно до вказівок експлуатаційної документації.

6.2. Протерти і змазати частини верстатів і механізмів, що піддаються тертю.

6.3. Прибрати робоче місце, очистити інструменти, обладнання та здати їх на зберігання до відведеного для цього місця.

6.4. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, покласти їх у відведене для них місце.

6.5. Старанно помити руки та обличчя з милом, по змозі — прийняти душ.

7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

7.1. У разі аварійної або надзвичайної ситуації працівник зобов’язаний терміново повідомити про це своєму безпосередньому керівнику, а за його відсутності — керівнику, вищому за посадою. Також необхідно повідомити своєму керівнику про всі зауваження або порушення вимог охорони праці, які можуть становити небезпеку для інших людей.

7.2. Нещасний випадок або аварійна ситуація можуть статися у разі:

  - роботи з несправним обладнанням, інструментом, пристроями;

  - відсутності захисних пристроїв;

  - незастосування засобів індивідуального захисту;

  - складування матеріалів і виробів з порушенням технічних умов та стандартів на складування для цього виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

  - куріння у невстановлених місцях;

  - недостатньої освітленості робочої зони;

  - враження електричним струмом;

  - падіння працівників з висоти;

  - падіння предметів;

  - поранення;

  - пожежі.

7.3. За раптового припинення подачі електроенергії необхідно вимкнути обладнання відповідно до вказівок експлуатаційної документації.

7.4. Якщо на металевих частинах обладнання виявлено напругу (відчуття дії струму), електродвигун гуде або заземлювальний провід обірвано, необхідно зупинити роботу апарата та доповісти про несправність керівнику. Без дозволу керівника роботу не виконувати.

7.5. У разі виявлення ознак горіння (дим, запах горілого) вимкнути обладнання, знайти джерело займання і вжити заходів, щоб його ліквідувати. Не допускати до небезпечної зони сторонніх осіб.

7.6. Якщо є потерпілі, необхідно терміново організувати надання їм медичної допомоги.

__________________________________	____________	_____________________

(посада керівника підрозділу (організації) — розробника)	(підпис)	 (прізвище, ініціали)

( Завдання для здобувачів освіти :  уважно прочитайте та запам’ятайте інструкцію, заповніть її, роздрукуйте та розмістіть на своєму робочому місті)

# Footnotes

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.