Група  М 2; 26.03.2020р.  Тема уроку:  « Будова і принцип дії крейдотерок.

Правила експлуатації»

Міні - конспект

І. Інформація викладача:

- Призначення крейдотерки СО-53;

Крейдотерки  призначені для подрібнення сухої, мокрої і замерзлої кускової крейди. Їх можна застосовувати для приготування крейдяної пасти, а також шпаклівок, якщо замість  води подавати  водно – клейову  емульсію.

За допомогою крейдотерки можна розмолоти  крейду до розмірів частинок

0,02 – 0.036 мм. Найпоширеніша крейдотерка СО-53.

2. Будова крейдотерки СО-53; ( самостійна робота  -записати в зошит)

( підручник А.С.Нікуліна  ІІ ч. параграф  4.5.4.стор.114).

3 . Технічна характеристика  СО-53;(освоїти матеріал і записати в зошит)

- продуктивність (сухої крейди)  - 300 кг/год.;

- тонкість помелу  - 0,02 – 0 .-035 мм;

- найбільший діаметр завантажування шматків крейди – 60 мм;

-  електродвигун, потужність – 2.8 кВт;

- напруга – 200/ 380 В;

- маса – 90 кг.

4.  Принцип дії  крейдотерки СО-53: ( самостійна робота ; записати в зошит)

( Підручник А.С. Нікуліна ІІ ч., параграф 4.5.4стор. 113-114)

| А | Шматки крейди потрап ляють через бункер | 1 | зовнішніми пальцями оберто-вого ротора |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Роздріблена крейда ви кидається | 2 | на внутрішні пальці обертового ротора |
| В | Крейдотерки призна- чені для подрібнення | 3 | налиплих часток крейди |
| Г | За допомогою крейдо-терки можна розмоло-ти крейду | 4 | сухої ,мокрої і замерзлої кускової крейди |
| Д | По закінченні роботи необхідно очистити крейдотерку від | 5 | до розмірів частинок 0.02 – 0.035 мм |

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІ. Встановити відповідність : (відповіді записати в зошит)

Порядок відповіді