## Slide 1: ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РАМКУ ЗІ СТРУМОМ. СИЛА АМПЕРА

## Slide 2: Згадаємо!
Коли виникає магнітне поле?
Який дослід підтверджує зв’язок магнітного поля з рухом заряджених частинок або тіл?
Як взаємодіють два провідники зі струмами?
Чим пояснюється ця взаємодія провідників зі струмами?
Що називають магнітним полем?
Яка фізична величина є силовою характеристикою магнітного поля, чому?
Які одиниці вимірювання магнітної індукції?
Як знайти напрям магнітної індукції (напрям магнітного поля)?

## Slide 3: Сила Ампера
Доведемо, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.
Помістимо рухомий провідник між полюсами підковоподібного магніту.
При розімкненому колі
дія відсутня
Між полюсами постійного магніту розміщено провідник

## Slide 4: Сила Ампера
Доведемо, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.
Коли коло замкнуте, по провіднику проходить струм
змінюємо напрям струму
провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту
провідник втягується у проміжок між полюсами магніту

## Slide 5: Сила Ампера
Доведемо, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.
Змінити напрям руху провідника можна, змінивши напрям магнітних ліній поля (поміняти полюси магніту).

## Slide 6: Сила Ампера
Про що свідчить перший дослід? (На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила)
Чи залежить напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом від напряму струму в провіднику? (Так, залежить.)
Як залежить ця сила від розташування полюсів магніту? (Напрям руху провідника змінюється, якщо змінити напрям магнітних ліній поля.)

## Slide 7: Сила Ампера
Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна силі струму, магнітній індукції, активній довжині провідника і залежить від кута між напрямом струму і напрямом ліній магнітної індукції.
FA = BІl sinα – сила Ампера,
де І – сила струму (А), l – довжина провідника (м), В – індукція магнітного поля (Тл), кут α – кут між напрямом поля (індукцією) та провідником.

## Slide 8: Правило лівої руки
На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила. Цю силу називають силою Ампера. Напрям сили Ампера залежить від напряму струму в провіднику та напряму магнітних ліній поля. Її напрям можна визначити за правилом лівої руки:
Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 900 великий палець укаже напрямок сили Ампера.

## Slide 9: Рамка в магнітному полі
Особливо цікавий випадок, якщо взяти провідник і скрутити у вигляді прямокутної рамки і помістити у однорідне магнітне поле, так щоб вона легко обертатись навколо осі.
Магнітне поле чинить орієнтуючу дію на рамку зі струмом

## Slide 10: Рамка в магнітному полі
Поворот рамки зі струмом пояснюється тим, що магнітне поле, діючи на вертикальні сторони рамки, змушує її повертатися так, щоб її площина стала перпендикулярно до силових ліній поля. Тобто сила Ампера створює обертовий момент рамки. Напрям обертання можна визначити, застосовуючи правило лівої руки до кожної вертикальної ділянки рамки. При зміні напрямку струму в рамці вона буде повертатися у зворотному напрямку. Те саме ми спостерігаємо, помінявши місцями полюси магніту.
Саме на такому принципі заснована робота електродвигунів.

## Slide 11: Рамка в магнітному полі
Визначимо обертовий момент рамки, зумовлений дією сили Ампера F1 і F2 на вертикальні сторони (горизонтальні сторони до уваги не беремо, подумайте чому). Для цього пригадаємо з механіки, що таке обертовий момент, момент сили, плече дії сили. Врахувавши, що М=М1+М2, М1= F1d1 та М2= F2d2, d1= d2=l/2, F1= F2= FА=BIlsinα, одержимо:
Моб=BISsinα – обертовий момент рамки
де В – індукція магнітного поля (Тл), І – величина струму (А), S – площа рамки (м2), кут α – кут між напрямом поля та перпендикуляром до площини рамки.

## Slide 12: Практичне використання
1)Електровимірювальні прилади
а) електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи:
- в цих приладах використовується взаємодія постійного магніту і котушки зі струмом (дротяної рамки, до якої прикріплені дві пружини, через які підводять струм до рамки);
- прилади чутливі, добре захищені від впливу зовнішніх магнітних полів, споживають мало енергії, але придатні для вимірювання лише в колах постійного струму.
б) електровимірювальні прилади електромагнітної системи:
- в цих приладах використовується втягування осердя в електромагніт;
- прилади прості за конструкцією, придатні для постійного і змінного струмів, хоча менш точні.
в) електровимірювальні прилади електродинамічної системи:
- в цих приладах використовується обертання однієї рамки зі струмом у магнітному полі другої;
- дані прилади вимірюють в основному потужність у колах постійного ї змінного струмів.

## Slide 13: Практичне використання
2) Електродвигун постійного струму:
- перетворює електричну енергію у механічну;
- струм до рамки підводиться за допомогою ковзних контактів - щіток;
- спеціальний пристрій колектор періодично змінює напрям струму в рамці і забезпечує неперервне обертання рамки;
- в потужних двигунах для створення магнітного поля використовується електромагніт.

## Slide 14: Практичне використання
3)Гучномовець:
- перетворює електричні коливання низької частоти у звукові хвилі;
- звукова котушка з мідного дроту з’єднана з пружною мембраною і конічним дифузором, розміщена у зазорі сильного кільцевого постійного магніту;
- під час проходження струму котушка коливається з частотою коливань сили струму;
- коливання котушки разом з дифузором створюють звукові хвилі.

## Slide 15: Практичне використання
3)Гучномовець:
- перетворює електричні коливання низької частоти у звукові хвилі;
- звукова котушка з мідного дроту з’єднана з пружною мембраною і конічним дифузором, розміщена у зазорі сильного кільцевого постійного магніту;
- під час проходження струму котушка коливається з частотою коливань сили струму;
- коливання котушки разом з дифузором створюють звукові хвилі.

## Slide 16: Домашнє завдання
Підручник: Фізика 11 кл. Стандарт. За редацією В.Г. Баряхтара, С.О. Довгого:
Опрацювати: §11
Вправа 11 № 1 - 3 (розв'язати)
Розв’язки надіслати: dimaslyuta@gmail.com – пошта.
0660098440 Viber, Telegram