Група: Ас-83

Дата: 16.03.2020

Предмет - Матеріалознавство

Тема урока: Ознайомлення з властивостями паливно-мастильних матеріалів та гідрорідин, які використовуються в автомобільному транспорті

Цілі урока: вивчити властивості паливно-мастильних матеріалів та гідрорідин, які використовують в автотранспортному транспорті;

навчальна:  засвоїти матеріал про паливно-мастильні матеріали та гідрорідини

виховна: виховувати у учнів допитливість, працьовитість.

розвиваюча: самостійність учнів при виконанні лабораторно-практичної роботи.

Вид уроку: лабораторно-практична робота.

Форми та методи проведення уроку: самостійне виконання роботи по інструкції

Завдання :

1. Ознайомитися з матеріалами лабораторно-практичної роботи

2. Оформити звіт, враховуючи порядок виконання роботи

3. Практична частина повинна містити заповнену таблицю.

4. Дати відповіді на контрольні питання:

Література: Гарнець В.М., Коваленко В.М. Конструкційне матеріалознавство: Підручник.-К: Либідь, 2007.-384с.  Розділ 10-11.

Лабораторно-практична робота №2

Тема уроку: Ознайомлення з властивостями паливно-мастильних матеріалів та гідрорідин, які використовуються в автомобільному транспорті

Цілі уроку: вивчити властивості паливно-мастильних матеріалів та гідрорідин, які використовують в автотранспортному транспорті

Теоретичні відомості

Па́ливно-масти́льні матеріа́ли (абревіатура — ПММ) — синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).

Термін «паливно-мастильні матеріали» використовується в основному в застосуванні до транспорту, іноді як синонім слова бензин.

Правильна форма — пально-мастильні, адже такі матеріали призначено для двигунів (у тракторах, комбайнах, автомашинах тощо), які перетворюють теплову енергію на механічну. Щоб одержати теплову, використовують паливо. Одним з його видів є пальне, саме ним і забезпечують мотори. Отже мова йде конкретно про пальне. Тому коли мають на увазі пальне і мастило для двигунів внутрішнього згоряння, послуговуються висловом пально-мастильні матеріали

- Мазут

- Газойль

- Зріджений газ

- Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів

МОТОРНІ - Мото́рна оли́ва — мастильна олива для поршневих двигунів внутрішнього згоряння та інших типів двигунів[1].

В залежності від призначення їх поділяють на оливи для дизельних двигунів, оливи для бензинових двигунів та універсальні моторні оливи, що призначені для змащування двигунів обох типів. Всі сучасні моторні оливи складаються з базових олив і присадок для покращення властивостей.

За температурними межами працездатності моторні оливи поділяють на літні, зимові і всесезонні. Як базові оливи використовують дистилятні компоненти різної в'язкості, залишкові компоненти, суміші залишкового і дистилятних компонентів, а також синтетичні продукти (поліальфаолефіни, алкилбензоли, ефіри). Більшість всесезонних олив отримують шляхом загущення малов'язкої основи макрополімерними присадками.

За складом базової оливи моторні оливи поділяють на синтетичні, мінеральні інапівсинтетичні (суміші мінерального і синтетичних компонентів).

ТРАНСМІСІЙНІ - Трансмісі́йна оли́ва — мастильна олива для механічних трансмісій, яку отримують найчастіше на основі екстрактів від селективного очищення залишкових нафтових олив з додаванням дистилятних олив і присадок (протизношувальних, протизадирних тощо), котрі переважно містять фосфор,хлор, сірку, дисульфід молібдену.

Трансмісійні оливи використовують для змащування закритих зубчастих передач (механічних редукторів) усіх видів, всіх типів передач (у тому числігіпоїдних) автомобілів та іншої мобільної техніки, для змащування важко навантажених циліндричних, конічних і спірально-конічних передач.

СПЕЦІАЛЬНІ ОЛИВИ

Мінера́льна оли́ва, мінеральне масло, мінеральне мастило (рос. минеральные масла; англ. petroleum oils, coal oils, нім. Mineralöle n pl) — суміш рідких вуглеводнів, яку видобувають із мінеральних речовин, являють собою продукт перегонки нафти, вугілля і смолистих сланців;[2] рідкі суміші висококиплячих вуглеводнів (tкип = 300—600°С), головним чином алкілнафтенових і алкілароматичних. Використовується в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал, робоча рідина, зв'язуюча речовина (ДСТУ 3437).

Оливи — найбільш низькомолекулярні вуглеводневі гібриди. Вони надають зв'язуючим рухливість, плинність і служать джерелом утворення смол. Адгезійна активність у масел незначна. Вуглеводневий склад масел у різних зв'язуючих неоднаковий.

Розрізняють мастильні, моторні, газотурбінні, трансмісійні, циліндрові, індустріальні, трансформаторні, компресорні, антикорозійні та інші оливи

Мінеральні мастила розрізняються:

- за способом виробництва — дистилятні (отримують дистиляцією нафти), залишкові (видаленням небажаних компонентів з масляних гудронів), компаундовані (змішуванням дистилятних і залишкових);

- за ділянками застосування — мастильні і немастильні.

## Водорозчинна мінеральна олива

Водорозчинна мінеральна олива (рос. водорастворимое масло; англ. water-soluble lubricant; нім. wasserlösliches Öl n) — у морському буровому устаткуванні — спеціальний концентрат для приготування робочої рідини, що використовується в системі гідравлічного керування підводним гирловим устаткуванням.

Використовується також у косметиці, як дешева сировина (в основному у кремі). У складі продукту позначається якMineral oil.

Рідини на нафтовій основі (рос. жидкости на нефтяной основе; англ. oil-based muds, нім. Flüssigkeiten f pl auf der Erdölbasis) – суміші окисненого асфальту, органічних кислот, лугів, стабілізувальних добавок і важкозаймистого дизельного пального. Асфальт, колоїдно диспергований у дизельному пальному, забезпечує високу носійну здатність і низьку фільтраційну здатність рідини. Органічні кислоти і луги додають для утворення мила у вуглеводневому середовищі, яке збільшує в’язкість і статичну напругу зсуву для забезпечення здатності утворювати суспензії.

Мазу́т (рос. мазут; англ. black oil, mazut, boiler oil, fuel oil, нім. Heizöl n, Brennöl n, Masut n) — рідкий маслянистий залишок нафти після відбирання із неї світлих дистилятів —бензину, гасу, газойлю. Назва мазуту походить від арабського «мазхулат» — відходи.

Може бути використаний як зв'язуюче у масляній агрегації вугілля, паливо (для«смолоскипів підсвітки»), як сировина для виробництва мастил, бітумів, коксу.

| Типовий розподіл смолисто-асфальтенових речовин у мазуті |
| --- |
|  | Смоли | Асфальтени | Карбени і карбоїди |
| Мазут атмосферної перегонки |  |  |  |
| Сірчиста нафта | 13,6 | 0,9 | 0,035 |
| Малосірчиста нафта | 14,0 | 0,1 | 0,03 |
| Мазут вторинної переробки | 10,2 | 8,4 | 0,9 |

Мазут – це рідкий продукт темно-коричневого кольору, суміш вуглеводнів (з молекулярною масою від 400 до 1 000 грам/моль), нафтових смол (з молекулярною масою 500-3 000 і більш грам/моль), асфальтенів, карбенів, карбоїдів і органічнихметаломістких сполук (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca). Фізико-хімічні властивості мазуту залежать від хімічного складу початкової нафти і ступеня відгону фракцій дистилятів і характеризуються такими даними : в'язкість 8—80 мм·г/с3 (при 100 °C), Густина 0,89—1 г/смс3 (при 20 °C), температура застигання 10—40°с, вміст сірки 0,5—3,5 %, золи до 0,3 %, нижча теплота згорання 39,4-40,7 Мдж/моль.

Порядок виконання роботи:

- Ознайомитися з теоретичними відомостями відносно паливно-мастильних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті

II. Заповнити таблицю за зразком

| Назва та марка ПММ | Призначення ПММ | Властивості та характеристики ПММ |
| --- | --- | --- |
| бензин |  |  |
| дизельне пальне |  |  |
| скраплений природний газ |  |  |
| скраплені нафтові гази |  |  |
| моторні, трансмісійні та спеціальні оливи |  |  |
| мінеральні мастила |  |  |
| пластичні мастила |  |  |
| рідини на нафтовій основі |  |  |
| спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні). |  |  |

III. Скласти звіт

ІV. Зробити висновки

Контрольні питання:

1. Які паливно-мастильні матеріали ві знаєте?

2. Вкажіть, назви та марки палива, яке використовується для автомобілів.

3. Які заходи безпеки під час роботи з етиловим бензином і антифризом?

4. Назвіть, мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах автомобілів.

5. Дайте характеристику рідинним і консистентним мастилам.