Група М-2

Дата 20.03.2020

Предмет «Будівельне креслення»

Тема уроку: Косокутна фронтальна диметрична проекція.

Утворення аксонометричного зображення косокутним проеціюванням показано на рис. 1. Предмет розміщують так, щоб його передній і задній боки, а також осі Х і Z, з якими він суміщений,були параллельними площині аксонометричних проекцій. Проеціювання здійснюють паралельними промінями під гострим кутом до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції передній бік предмета зображується в натуральну величину, а лівий і верхній будуть спотворені. Утворену косокутним проеціюванням аксонометричну проекцію називають фронтальною  диметричною проекцією.

Рис. 1							Рис. 2

Для побудови аксонометричної проекції розміри зображень відкладають 		уздовж аксонометричних осей Х, Y і Z. Осі фронтальної диметричнох проекції розміщують,як показано на рис. 2.

Для побудови зображення у фронтальній диметричній проекції вздовж осей  Х  та  Z(і паралельно їм)  відкладають натуральні розміри предмета, по осі Y (і паралельно їй) – розміри , зменшені вдвічі.

Домашне завдання.

В. К. Сидоренко “Технічне креслення”, § 7.2, стор. 190-192, відповісти на запитання.