Дата 26. 03.2020

Тема уроку «Безтрубне прокладання проводів в каналах будівельних конструкцій»

Завдання:

1. Використовуючи підручник, опорний конспект та Internet ресурси опрацювати матеріал з даної теми, законспектувати  основні положення теми згідно плану, письмово відповісти на контрольні запитання .

Конспект

У практику електромонтажних робіт широке поширення отримали беструбные приховані електропроводки, виконувані проводами АППВС і АПВ з прокладкою їх безпосередньо в товщі будівельних конструкцій: в гіпсолітових, бетонних перегородках, під штукатуркою, у порожнечах і каналах перекриттів і стін, з замонолічуванням в будівельні конструкції при їх виготовленні на заводах залізобетонних виробів.

Приховану прокладку проводів виконують, дотримуючись наступні вимоги: дроти в тонкостінних перегородках до 80 мм або під шаром штукатурки прокладають паралельно архітектурно-будівельним лініях; між горизонтально прокладеними проводами і плитами перекриття відстань не повинна перевищувати 150 мм; в будівельних конструкціях товщиною більше 80 мм проводи прокладають по найкоротших трасах.
У приміщеннях цегляних будівель, а також у великоблочних будівлях з перегородками, виготовленими з плит невеликих розмірів, приховані електропроводки плоскими проводами виконують так: в цегляних і шлакобетонних оштукатурених стінах - безпосередньо під шаром штукатурки; в стінах з великих бетонних блоків - у швах між блоками, а окремі ділянки - в штробах; в гіпсобетонних перегородках з окремих плит - в борознах, перекриття зі збірних багатопустотних плит - в пустотах плит або в неметалевих трубах, покладених поверх плит перекриття в підготовці підлоги.
До монтажу електропроводок приступають після закінчення будівельних робіт і робіт з укладання чистої підлоги.

Технологічні операції монтажу прихованих електропроводок виконують у певній послідовності. Спочатку розмічають траси електропроводки, місця установки відгалужувальних коробок під вимикачі і штепсельні розетки, гаки під світильники.

Розмітку починають з місць установки за проектом щитків, світильників, вимикачів і штепсельних розеток. Далі розмічають траси прокладки проводів. Плоскі дроти в горизонтальному напрямку прокладають на відстані 100-150 мм від стелі або на відстані 50-100 мм від балки або карниза. Проводу можна укладати в щілини між перегородкою і перекриттям або балкою. Лінії до штепсельних розеток прокладають на висоті їх установлення (800 або 300 мм від підлоги) або в куті між перегородкою і верхи плити перекриттів. Спуски і підйоми до вимикачів, світильників виконують вертикально. Розмітку місць установки світильників виконують аналогічно розмітці відкритих проводок плоскими дротами.

Приклад виконання електропроводок в каналах великопанельного адміністративної будівлі;
1 - панель перекриття; 2 - стінова панель; 3 - канали для проводів; 4 - ніша щитка освітлення; 5 - ніша для слабкострумових пристроїв; 6 - поглиблення в панелі для з'єднання проводів

Рис. 4. Скрытые электропроводки под сгораемыми основаниями и в пустотах строительных конструкций:

1 - пустоты панелей перекрытия; 2 - борозды; 3 - перегородки из гипсолита или аналогичного материала; 4 - узел соединения проводов, проложенных в борозда, с замоноличенными; 5 - узел соединения замоноличенных проводов с проложенными в пустотах перекрытия; 6 - стеновые панели с замоноличенной электропроводкой