ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для самостійного опрацювання

з дисципліни «Охорона праці»

для здобувачів освіти  гр. С -21 (курс навчання -2)

за професією :    «Столяр будівельний »

Урок : № 5

Тема уроку:

«Електробезпека при роботі з електричним устаткуванням та інструментом, вибухобезпечність при виконанні столярних робіт.»

1. Загальні положення.

Столяри при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування, інструмента, технологічного оснащення.

# Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи столяри зобов'язані:

·  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваної роботи;

·  б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

2.2. Після одержання завдання в бригадира чи керівника робіт столяри зобов'язані:

·  а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їхню справність.

·  б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

·  в) підібрати устаткування, інструмент і матеріали, необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;

·  г) перевірити стійкість раніше встановлених конструкцій.

2.3. Столяри не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

·  а) відсутності огородження місця на висоті 1,3 м і більше;

·  б) несправності пристосувань і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування;

·  в) несвоєчасному проведенні чергових іспитів засобів захисту працюючих чи закінченні терміну їхньої експлуатації, установленого заводом-виготовлювачем;

·  г) невідповідності матеріалів вимогам безпеки;

·  д) захаращеності або недостатній освітленості робочих місць і підходів до них;

·  е) утраті стійкості раніше встановлених конструкцій.

2.4. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це самостійно столяри зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

# Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для підходу на робочі місця столяри повинні використовувати обладнані системи доступу

3.2. Складати вироби із дерева необхідно вдвох з використанням монтажних столиків. Не допускається виконувати з неінвентарних засобів підкладання.

3.3. Застосовувані при роботі дерев'яні ручки ручного інструмента повинні бути гладко оброблені, ретельно підігнані і закріплені, а робочі органи не повинні мати тріщин, вибоїв, сколів.

3.4. При роботі ручною пилкою потрібно використовувати міцну опору. При необхідності розпилювання заготівлі під кутом слід застосовувати шаблон, спеціально призначений для цієї цілі.

3.5. Маса ручних машин, застосовуваних при виконанні робіт на сходах, не повинна перевищувати 5 кг. Виконувати роботу більш важкими ручними машинами необхідно з засобів підкладання.

3.6. Зберігати і переносити інструмент, цвяхи, болти, замки, скобяні вироби й інші дрібні деталі необхідно в валізці або сумці, а виступаючі гострі частини — зачехлять.

3.7. При виконанні заготівельних робіт на деревообробних верстатах столяри зобов'язані виконувати вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів.

3.8. Підключати до електромережі верстати і механізми необхідно тільки спеціальним штепсельним розніманням.

3.9. До виконання робіт з електроінструментом допускаються складальники виробів із дерева, що мають 2-ю кваліфікаційну групу по електробезпеці.

3.10. Заміну робочого (змінного) інструменту на ручних машинах з електроприводом, а також його регулювання і ремонт потрібно робити тільки на відключеній від електромережі машині.

3.11. При перервах у роботі або при перенесенні ручних машин з електроприводом на інше місце їх слід відключати від мережі.

3.12. При застосуванні машин з електричним приводом складальникам виробів із дерева забороняється:

·  а) натягати і перегинати кабелі;

·  б) допускати перетинання кабелів електричних машин з електрокабелями й електрозварювальними проводами, що знаходяться під напругою, а також шлангами для подачі горючих газів,

·  в) передавати електричну машину іншій особі;

·  г) робити роботи з приставних сход, а також на відкритих площадках, не обладнаних навісом під час дощу або снігопаду;

·  д) робити обробку електроінструментом обмерзлих і мокрих дерев'яних виробів, а також виробів із цвяхами, шурупами й іншими кріпильними виробами;

·  е) залишати без нагляду включений електроінструмент.

3.13. Готування столярного клею, розведення фарб, лаків і антисептичних складів варто робити в приміщенні, обладнаному приточно - витяжною вентиляцією з забезпеченням не менш 5—8-кратного повітрообміну. При цьому забороняється застосування відкритого вогню і саморобних електронагрівальних приладів.

3.14. Лакофарбові матеріали і склади для антисептування й антипирировання деревини необхідно складувати у спеціальних приміщеннях, обладнаних примусовою вентиляцією і освітленням у вибухобезпечному виконанні.

3.15. При збереженні матеріали і вироби необхідно складувати:

·  а) довгомірні пиломатеріали (колоди, брус, дошки) — у штабелі висотою до 1,5 м із прокладками й обв'язкою дротом або пакетирующей стрічкою;

·  б) листові матеріали — у штабелі висотою до 1,5 ширини, але не більш 2 м;

·  в) готові конструкції (віконні і дверні блоки, секції перегородок. шафи) — у штабелі висоті до 2 м з обпиранням на спеціальну опору. Забороняється їхнє складування шляхом обпирання на конструкції капітальних чи тимчасових будинків і споруджень, а також на штабелі інших матеріалів і виробів.

# Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виявленні несправностей засобів підкладання, технологічного оснащення, електроінструмента роботу необхідно призупинити і вжити заходів до їхнього усунення.

4.2. У випадку неможливості усунення несправностей власними силами столяри зобов'язані сповістити про це бригадиру або керівнику робіт.

4.3. У випадку загоряння пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій і виробів столяри  зобов'язані погасити вогнище загоряння за допомогою вогнегасників і інших підручних засобів. При неможливості ліквідації пожежі власними силами слід викликати пожежну охорону і повідомити бригадиру або керівнику робіт.

4.4. При виявленні загазованості приміщення столярам варто призупинити роботи, виключити електроприлади й інструменти, залишити приміщення і повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт.

# Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. По закінченні робіт столяри  зобов'язані:

·  а) відключити від мережі застосовуваний електроінструмент і забрати у відведене для цього місце;

·  б) упорядкувати робоче місце;

·  в) про всі неполадки, що мали місце під час роботи, необхідно повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Завдання для здобувачів освіти : Готуємось до контрольної роботи за пройденими темами,яка відбудеться на наступному уроці. Слідкуйте за розкладом!