Група МГШМ-12;

27.03.2020р. Тема уроку: « Комплекти підшивних стель»

27.03.2020р.	Тема уроку: « Конструкції з декоративних полістирольних   плит, їх  переваги»

Міні - конспект

І. Інформація викладача:

1.  Комплекти підшивних стель: (освоїти матеріал і записати в зошит)

Підшивні стелі – це плоскі та зазвичай гладенькі облицювання, конструкції яких жорстко

з’єднанні з бічною поверхнею  кріпильними деталями.  Підшивні стелі здебільшого застосовують тоді, коли треба якомога більше зберегти будівельний об’єм приміщення та його висоту.

На сьогодні досить поширеними стали підшивні стельові комплектні системи «КНАУФ  D 21» на основі декоративних плит із полістиролу.

2.  Конструкції з декоративних полістирольних плит, їх переваги:

Декоративними плитами із полістиролу можна оздоблювати стелі приміщень промислових, цивільних та житлових будинків.

Поширеними є такі: конструкція  D 211 з декоративних полістирольних плит, які приклеюються безпосередньо до поверхні міжповерхового перекриття, а також конструкція  D 212 з декоративних полістирольних плит, які приклеюються до рамного

каркаса з дерев’яних брусків, закріпленого до міжповерхового перекриття  через прокладку.

Якщо  перекриття має  рівну поверхню використовується стеля – D 211. При цьому  поверхня може бути оздоблена без будь-яких підготовчих робіт  по попередньому вирівнюванню.  Якщо на поверхні  перекриття є нерівності до 20 мм, то використовують систему D 212.

Основним елементом комплектної системи D 21 є декоративні  полістирольні плити білого кольору, які мають розміри 600х600х9 мм і 300х300х9,5 мм. Плити випускають з повним заводським оздобленням  і різноманітними малюнками. Плити можна фарбувати водорозчинними фарбами. Фарби на основі органічних розчинників не слід використовувати.

Низка незаперечних переваг при використанні декоративних плит із полістиролу:

*  Легкість(1м плит важить 400г);

* висока довговічність;

* стійкість до дії вологого повітря;

* легкість і швидкість монтажу;

* можливість чищення плит мийними засобами;

* низька теплопровідність.

ІІ. Запитання для закріплення матеріалу: (відповіді записати в зошит)

1. Як позначається марка конструкції підшивної стелі, що складається з   полістирольних  плит?

2  Декоративні плити системи D 21які мають розміри?

3  Дайте визначення підшивної стелі

4.  В якому випадку  застосовують підшивні стелі?

5. Плитами із полістиролу  стелі  яких приміщень можна оздоблювати?

6. Коли використовується система D 211?

7. Які переваги мають декоративні плити із полістиролу?

ІІІ.  Розгадати ребус:  ( результати записати в зошит)

І Д П И Ш Н В І Т С Л Е І      З С Т А О У С А Н Я В Н       Л П Т И И

М Ж І О П Е В Х Р О І В О П Р К И Я Т Т	П Л І О Т С Р И О Ь Л І Н

Д К Е О А Р И Т Н В І                   Р О А Г І Ч Н І Н О Р Ч З И Н И Н И К

ІV. Робота з підручником:  (письмове завдання виконати в зошиті)

(Підручник «Технологія сухого будівництва»  А.С.Нікуліна, параграф 9,2, стор.164,

Рис. 9,5)