Лабораторна робота №4		  Дата виконання: _______________

Дослідження ізотермічного процесу

Мета: перевірити дослідним шляхом закон Бойля-Маріотта.

Прилади і матеріали: скляний циліндр чи висока посудина з водою заввишки 40-50 см, скляна трубка завдовжки приблизно 50 см, запаяна з одного кінця, барометр, вимірювальна лінійка з ціною поділки 1 мм, штатив.

Зауваження до роботи та результати

1. В роботі ви досліджуватимете  два різних стани повітря, закритого у скляній трубці, при незмінній температурі. Щоб дотриматися умови незмінності температури повітря, старайтесь не торкатись трубки руками (використовуйте папір як термоізолятор) і забезпечте рівність температур повітря та води.

2. В роботі перевіряється формула p1V1=p2V2, де p1 та p2 – тиски повітря в трубці у двох різних станах (при глибшому та менш глибокому зануренні трубки у воду), V1 та V2 – об’єми повітря у трубці у цих станах.

Як видно з малюнків, тиск замкненого в трубці повітря рівний сумі атмосферного тиску та тиску стовпа води висотою h. Якщо атмосферний тиск виражається в мм.рт.ст, то й тиск водяного стовпа потрібно перевести в мм.рт.ст., поділивши його на 13,6.

Якщо барометр показує атмосферний тиск у паскалях, то для переводу його у мм.рт.ст. поділіть показ барометра на 133,3 (1 мм.рт.ст.(133,3 Па). Щоправда, цим ви внесете невраховану похибку у обчислення.

3. Оскільки об’єм повітря в трубці V=Sl, а площа поперечного перерізу трубки S незмінна, то формула p1V1=p2V2 перетвориться в формулу

4. Як проводити аналіз похибок у роботі, детально викладено у лабораторній роботі №2. Абсолютна похибка величин, які будуть вимірюватися, складається з інструментальної похибки вимірювального приладу та похибки відліку: (H = (Hінстр + (Hвідл; (h = (hінстр + (hвідл; (l = (lінстр + (lвідл;

Оскільки у кожному досліді обчислюється добуток  ,

то відносна похибка результату (добутку) .

Абсолютна похибка результату (D=D·ε. Добутки вважатимуться рівними, якщо діапазони їх допустимих значень перекриваються.

|  | Стан 1 | Стан 2 |
| --- | --- | --- |
| Атмосферний тиск Н, мм.рт.ст. |  |
| Висота стовпа води h, мм |  |  |
| Висота стовпа води h, мм.рт.ст. |  |  |
| Довжина стовпа повітря l, мм |  |  |
| Значення добутку D |  |  |
| Інструментальна похибка барометра ΔHінстр , мм.рт.ст |  |
| Інструментальна похибка лінійки Δhінстр = Δlінстр , мм |  |
| Похибка відліку барометра ΔHвідл , мм.рт.ст |  |
| Похибка відліку висоти стовпа води Δhвідл , мм |  |  |
| Похибка відліку довжини стовпа повітря Δlвідл , мм |  |  |
| Абсолютна похибка ΔH, мм.рт.ст. |  |  |
| Абсолютна похибка Δh, мм |  |  |
| Абсолютна похибка Δl, мм |  |  |
| Відносна похибка ԑ , % |  |  |
| Абсолютна похибка результату (D |  |  |
| Значення добутку з врахуванням абсолютної похибки D ± ΔD |  |  |

(H = (Hінстр + (Hвідл = ______ + ______ = ______ мм.рт.ст.

(h = (hінстр + (hвідл = ______ + ______ = ______ мм.рт.ст.

(l = (lінстр + (lвідл = ______ + ______ = ______ мм.рт.ст.

(D1 = D1·ε1 = __________ ( ______ = ________;
(D2 = D2·ε2 = __________ ( ______ = ________;

Висновок: