Група М-2

Дата: 10.04.2020

Предмет  «Будівельне креслення»

Тема уроку: Зміст робочих креслень.

Креслення деталі — це графічний документ, що містить зображення деталі та дані, необхідні для її виготовлення і контролю.

Робоче креслення детали — основний технічний документ, за яким на виробництві виготовляють складові елементи будь-якого виробу. За робочим кресленням робітник дізнається про форму деталі, яку він буде виготовляти, її розміри, точність обробки, матеріал, з якого вона має виготовлятись, якість її поверхонь

До робочих креслень висувають такі вимоги, ретельне дотримання яких забезпечує виконання кожною виготовленою детпллю призначених функцій і тривалість її працездатності.

З огляду на своє призначення робоче креслення повинно містити:

- оптимальну кількість зображень (виглядів, розрізів, перерізів, виносних елементів);

- необхідні розміри з їх граничними відхиленнями;

- вимоги до шорсткості поверхонь деталі;

- позначення граничних відхілень форми і розміщення поверхонь деталі;

- основні відомості про матеріал деталі та його стан;

- окремо виділяні технічні вимоги.

Основні вимоги до робочих креслень деталей:

1. Креслення повинні виконуватись відповідно до правил, які визначаються державними стандартами.

2.Усі креслення мають розміщатися на окремих аркушах паперу стандартних форматів з нанесеною на них рамкою та основним написом.

3. Оформляють креслення з дотриманням вимог, що визначають масштаби, лінії креслення, нанесення розмірів і шрифти.

4. Усі написи виконують відповідно існуючої термінології. Вони повинні бути стислими та чіткими.

Структура робочого креслення деталі

Домашне завдання

Опрацювати та законспектувати тему.