Група М-2

Дата: 16.04.2020

Предмет «Будівельне креслення»

Тема уроку: Умовності і спрощення зображень деталей у робочих кресленнях.

Тип уроку: Вивчення нового матеріала.

Метод проведення: пояснення, практична робота.

З метою скорочення кількості зображень на кресленні встановлений ряд умовностей і спрощень, що полегшує їхнє виконання.

Умовні позначки Ǿ, R та інші дають можливість викреслювати деталі, що мають циліндричні й квадратні частини в одному зображенні. Щоб зробити коротше зображення довгої деталі, не змінюючи масштабу, застосовують розрив, використовуючи для цього суцільні хвилясті лінії. Розмірну лінію при цьому не розривають, Розрив застосовують для деталей з однаковим або равномірно мінливим поперечним перерізом  (Рис. 1).

Позначення товщини ( наприклад s 6) дозволяє плоскі предмети зображувати також в одній проекції. Якщо предмет має кілька однакових равномірно розташованих елементів, напрклад, отворів, то допускається викреслювати один-два з них із вказівкою кількості, а розташування інших показувати умовно (Рис. 2).

Рис. 1		Рис. 2

Практична робота.

Прочитати креслення деталі «Стакан», дати відповіді на контрольні запитання:1.Які зображення дані на кресленні? Дайте назви виглядам і розрізам.

2. Чи є перерізи на кресленні? Якщо

є, як вони називаються?

3. з якою метою дані розрізи і перерізи? Що вони виявляють? Скільки отворів у деталі?

4. Скільки фасок має деталь? Які їхні

розміри?

5. Якими розмірами треба скористатися, щоб просверлити отвіри там, де необхідно?

Домашне завдання.

Законспектувати тему.

Виконати креслення «Опори» в масштабі 1:1 та дати відповіді на запитання, викладені до креслення «Стакан».