Група М-2

Дата: 17.04.2020

Предмет «Будівельне креслення»

Тема уроку: Нанесення умовних позначень шорсткості поверхонь на робочих кресленнях деталей.

Тип уроку: Вивчення нового матеріала

Позначення шорсткості поверхонь на зображенні виробу розташовують на лініях контуру, виносних лініях або на поличках ліній-виносок. При нестачі місця допускається розташовувати позначення шорсткості на розмірних лініях або на їх продовженнях, а також розривати виносну лінію (Рис.1).

При зазначенні однакової шорсткості для всіх поверхонь виробу позначення шорсткості поміщають у правому верхньому куті креслення і на зображенні не наносять (Рис. 2). Розміри та товщини ліній знака в позначенні шорсткості, винесеному у прав всі поверхні, на зображенні якихий кут креслення, мають бути у 1,5 раза більшими, ніж у позначеннях, нанесених на зображенні.

При зазначенні однакової шорсткості для частин поверхонь виробу у правому куті

креслення поміщають позначення шорсткості та умовне позначення      (Рис. 3). Це означає, що

всі поверхні, на зображенні яких не нанесено позначення шорсткості або знак	повинні

мати шорсткість, указану перед позначенням.

Рис.1				    Рис.2			Рис.3

Коли частина поверхонь не обробляється за даним креслення, у його правому верхньому

куті перед позначенням           поміщають знак      (Рис.4) .

Розміри та товщина ліній цього знака мають бути приблизно в 1,5 раза більшими,ніж знаків, нанесенних на зображенні.

Позначення шорсткості поверхонь елементів виробу ( отворів,  пазів, зубів тощо), які повторюються  і кількість яких указана на кресленні, а також позначення однієї й тієї самої поверхні наносять один раз незалежно від кількості зображень.

Рис.4

Домашне завдання.

М. И. Анисимов “Креслення”, § 24 стор.107, записати конспект.

В. К. Сидоренко «Технічне креслення», виконати завдання  № 1, стор. 238