Група М-2

Дата: 17.04.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Види матеріалів для обклеювання поверхонь.

Тип уроку: Вивчення нового матеріала

Для обклеювання стін застосовуються найрізноманітніші матеріали, що з'явилися завдяки розвитку хімічної промисловості.

Шпалери - рулонний паперовий матеріал з видрукуваним на лицьовому боці кольоровим малюнком. Довжина рулонів 6; 10,5; 12 та 18 м, ширина - 500, 560,1600 мм. Допустимі відхилення довжини шпалер до 6 м - (±3%), а довжини 10,5 м і більше - (±2%); ширини - (±3) мм.

Призначення шпалер – задовольняти вимоги захисту поверхні, естетичні потреби, а також вимоги гігієнічних норм.

Класифікація шпалер:

- за матеріалами: паперові, вінілові, текстильні, з металевої фольги, рідкі, з склотканини, з деревним волокном, шовкографія;

- за зовнішнім виглядом (фактурою): гладенькі, спінені, ворсові, з рельєфним рисунком, гофровані, тощо;

- за якістю поділяються на три групи: прості, середкьої і високої якості;

- за умовами догляду й очищення: звичайні, вологостійкі ( такі, що миються), звуковбиральні (ворсові);

Звичайні шпалери (прості, середньої густини та щільні) — можуть бути: неґрунтовані (рисунок безпосередньо на білому кольорі), ґрунтовані (рисунок на ґрунтовці); фонові (без малюнка); тиснені (з малюнками, що рельєфно виступають).

Вологостійкі шпалери — бувають друковані на фарбах з добавкою полімерів, друкованими із захисною плівкою; з нанесеною на паперову основу тонкою кольоровою полімерною плівкою з наступний тисненням; у вигляді полімерної непрозорої плівки з малюнком. Вологостійкі шпалери миють теплою водою з милом. Ними опоряджують кухні та санвузли.						Звуковбирні шпалери   —   виготовляють  на паперовій основі з ворсом на лицьовій поверхні. Цими шпалерами опоряджують приміщення з підвищеними вимогами до звукоізоляції, теплоізоляції та повітрянепроникності. Шпалери не повинні мати надривів кромок.

Бордюри та фризи - стрічки паперу, вздовж яких нанесені малюнки. Бордюри випускають у бобінах і рулонами. Застосовують їх для обклеювання верхнього обрізу шпалер. Рулони шпалер обгорнуті кількома шарами паперу, перевозять критими транспортними засобами і зберігають у закритих сухих складах.

Лінкруст - це рулонний матеріал з рельєфним малюнком, який складається із суміші синтетичних полімерів і наповнювачів; наноситься на паперову підоснову. Довжина полотна в рулоні не менше 12 м, ширина - 500, 600 і 900 (+5...7) мм, товщина - 0,5...1,2 мм. Лінкруст і шпалери призначені для внутрішнього опоряджування стін у приміщеннях з нормально-воложистим режимом експлуатації. Перед використанням лінкруст витримують у приміщенні од ну-дві доби.

Полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна плівка -рулонний опоряджувальний матеріал, що виготовляється з полівінілхлориду, пластифікаторів, пігментів і різних добавок. Випускають з клейовим шаром на зворотному боці, захищеним антиадгезійним папером і без клейового шару. Довжина рулонної плівки - 150...800 м, ширина - 450...1600 мм, товщина -0,15 мм. Поверхня плівки може бути гладенькою або тисненою, багатоколірною з друкованим малюнком. Плівки призначені для внутрішнього опоряджування стін, полотен дверей, вбудованих меблів тощо.

Віністен - безосновний полівінілхлоридний рулонний ек-струзійний матеріал з рельєфною поверхнею, призначений для опоряджування приміщень з коротким перебуванням людей.

До плівок на паперовій основі належать ізоплен, піноплен і поліплен.

Ізоплен виготовляють промащуванням плівки сумішшю полівінілхлориду та інших добавок. Ізоплен призначений для внутрішнього опоряджування стін і вбудованих меблів.

Піноплен - рулонний матеріал, який виготовляють з полівінілхлориду, стабілізатора, пластифікатора, піноутворювача та пігментів, нанесених на паперову підоснову. Пінопленом обклеюють коридори, кухні, туалети, готельні номери тощо. Не можна обклеювати сходові клітки, дитячі установи, лікарні приміщення з масовим перебуванням людей.

Поліплен - рулонний матеріал, який виготовляють із полі-вінілхлоридного друкованого шару з пластифікаторами, стабілізаторами, пігментами та наповнювачами, нанесеного на паперову основу. Застосовуть поліплен для таких самих приміщень, що й пінонлен.

Домашне завдання.

Опрацювати викладений навчальний матеріал та законспектувати.