Група М-2

Дата: 24.04.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Шпалери: бамбукові, пробкові, склошпалери і фотошпалери.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Шпалери з бамбука мають вигляд тонких бамбукових рейок (планочок), ширина яких може бути від 5 мм до 25 мм, що закріплюються на основі - полотні з натуральної  тканини. Для виробництва шпалер використовується верхній шар бамбука з яскраво вираженою структурою, яка характерна тільки для бамбука. Головною перевагою бамбукових шпалер є їх натуральність та довговічність. Рулони бамбукових шпалер  виготовлють шириною 2.5 м, 2.0 м, 1.5 м, 0.9 м, довжина – 10 метрів.

Палітра відтінків букових шпалер досить різноманітна.

Переваги бамбукових шпалер:

• довговічність;

• екологічність;

• універсальність;

• вологостійкість;

• світлостійкість;

• звуко- і теплоізоляційність;

• антистатичність;

• легкість експлуатації і обслуговування.

Недоліки бамбукових шпалер:

• висока ціна;

Наклеїти шпалери на будь-яку поверхню, навіть якщо вона має деякі нерівності, потрібно тільки обробити стіну спеціальною ґрунтовкою. Підійде будь-яка база – деревна, цементна, навіть шпаклівка. Клеять шпалери зазвичай за допомогою рідких цвяхів, або клею (вінілова база повинна бути нанесена на самі шпалери). Ви просто докладаєте смужку, змащену клеєм, до стіни і злегка придавлює, чекаєте п’ять хвилин, розгладжує .

Пробкові шпалери виготовляють з екологічно чистого матеріалу – кора коркового дуба. В

результаті переробки кори роблять оздоблювальні матеріали або у вигляді панелей і плит чи рулонів. Існує кілька різновидів пробкових шпалер:

• на флізеліновій або паперовій основі.

• безосновні

• Самоклеючі.

Самоклеючі шпалери з пробки являють собою рулон самоклейкої плівки з декоративним шаром коркового шпону.											Шпалери з основою являють собою паперову або флізелінову основу з наклеєними на неї фрагментами коркового шпону. Їх товщина зазвичай не перевищує 1 мм.				При виробництві безосновних покриттів основою є полотно склеєне з подрібненої коркової крихти. Склеювання виконується без застосування клею, смолисті речовини, що виділяються пробкою при нагріванні, забезпечують достатню міцність.

Переваги пробкових шпалер:

• екологічність;

• довговічність;

• вологостійкість;

• антистатичність;

• гіпоалергенність;

• висока звукоізоляція;

• висока теплоізоляція;

• стійкість до гниття;

• стійкість до деформації;

• хороша паропроникність;

• високі декоративні характеристики;

• не вбирають шкідливі запахи й гази (тютюновий дим і т.п.);

• не підтримують горіння і не виділяють токсичних речовин;

• захищають приміщення від шкідливого впливу електромагнітних випромінювань;

• стійкі до біологічного впливу (бактерії, мікроорганізми, гризуни).

Недоліки бамбукових шпалер:

• висока ціна;

• низька міцність.

Склошпалери – декоративний вид настінного покриття, що представляє собою рулонний матеріал, структура якого чомусь схожа з тканиною з скловолокна, а виробництво здійснюється з використанням ткацьких верстатів. Сировиною для виготовлення стеклообоев є специфічний різновид скла, яка використовується для витягування волокон під дією високих температур. У подальшому з цих волокон формують пряжу різних видів і товщини і тчуть сам матеріал, технологія виготовлення якого залежить від різновиду стеклообоев.

Розрізняють гладкі і рельефні (фактурні) склошпалери.

Гладкі склошпалери «павутинка», також звані «малярний стеклохолст», отримали свою назву із-за зовнішньої схожості з павутиною. Даний матеріал характеризується одночасно декоративними і функціональними властивостями і може використовуватися в якості матеріалу для фінішної обробки поверхонь, або як матеріал, призначений для вирівнювання і зміцнення поверхонь, маскування їх нерівностей і інших дефектів, що утворюються в процесі усадки будівель. 													Рельєфні склошпалери характеризуються більшою щільністю і вираженою фактурою, і, як говорилося вище, використовуються для фінішної обробки стін. Вони в меншому ступені піддаються ризику бути розтягнутими або порваними в процесі експлуатації. Фактура рельєфних стеклообоев може бути різною і залежить від способу їх виробництва.

Властивості склошпалер:

• безпечні для здоров'я людини;

• пожежостійкі;

• служать до 30 років;

• армують основи стін;

• не накопичують пил;

• утворюють дихаюче покриття;

• стійкі до механічних навантажень.

Фотошпалери в сучасному вигляді, з усім розмаїттям зображень, з'явилися відносно недавно. Це стало можливим завдяки сучасним технологіям - виробництва вінілових шпалер на флізеліновій основі. Вся справа в тому, що малюнок на фотошпалерах відрізняється підвищеними вимогами до якості як покриття, так і основи полотна. І достатню стійкість до впливу можуть дати тільки сучасні матеріали і способи виробництва 								Основні переваги фотошпалер перед іншими способами оформлення стін:

• Унікальність зображення. Жоден інший спосіб не зможе створити унікальне оформлення стіни, як фотошпалери.

• На фотошпалерах можна розмістити абсолютно будь-яке зображення.

• Сучасні фотошпалери мають усі переваги звичайних вінілових шпалер - це вологостійкість, зносостійкість і т.д.

рактеристики. Фотошпалери ділять на групи, спираючись на такі критерії:

• матеріал підстави;

• фактурні особливості;

• присутність додаткових декоративних ефектів;

• відповідність певному стилю.

Матеріал основи грає ключову роль в забезпеченні правильної технології поклейки шпалер, адже від матеріалу підстави залежить надійність фіксації полотен на стіні. Ця класифікаційна категорія найширша і включає такі види:

• шпалери на паперовій основі;

• полотна з вініловим шаром;

• фотошпалери на флізелін;

• шпалери з текстильної основою.								 	Переваги фотошпалер на паперовій основі - екологічність і доступна ціна. Стіни з паперовим покриттям легко «дихають», причому можна застосовувати будь-який клей. Недоліки фотошпалер з паперу полягають у властивостях самого матеріалу:

• швидке зношування;

• низький рівень міцності;

• відсутність вологостійкості, що сприяє появі грибка і цвілі;

• вигоряння під впливом сонячних променів;

• не приховують вади на стінах.

Таким чином, з урахуванням перерахованих недоліків, перед тим як клеїти паперові фотошпалери, необхідно переконатися, що приміщення досить сухе і захищене від надмірного впливу ультрафіолетових променів.

Флізелінові  фотошпалери мають високі практичними властивостями. Екологічна повітрепроникна основа з паперу та флізеліна робить їх стійкими до механічних пошкоджень. 	 	Вінілових фотошпалер мають дуже вигідні характеристики: еластичність, механічна міцність, електроізоляційні властивості, стійкість до речовин, що застосовуються в повсякденному побуті і вологи. Крім того, вініловий шар має особливі естетичні властивості.

Недоліки вінілових шпалер:

• при наклейці слід враховувати суттєвий нюанс: більшість вінілових матеріалів розтягуються і після висихання неправильно поклеєного полотна, можлива поява проміжків;

• якщо ви вибрали вінілові фотошпалери з щільного вінілу, то важливий той факт, що вони погано пропускають повітря, тому не підходять для обклеювання приміщень з недостатньою вентиляцією і великою вологістю;

• вініл вініл не витримує низьких температур, відповідно межа для вінілових фотошпалер - це не більше -15 градусів Цельсія.

Домашне завдання.

Опрацювати навчальний матеріал та законспектувати.