Група М-2

Дата 27.04.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Визначення кількості рулонів шпалер для поклейкі кімнати.

Тип уроку: лабораторно-практична робота.

Вихідні дані:

Кімната:а (довжина) = 6 м;

b (ширина)  = 4 м:

h (висота)    = 2,5 м.

6 х 4 х 2.5 (м)

Віконний проріз: 2,1х 1,9 (м), 2 шт.

Дверний проріз — 2,1 х 1,6 (м)

Матеріал:

Шпалери: ширина — 0,53 (м)

довжина — 10 (м)

Хід роботи

1. Визначити площу стін:

Sст. = (a + b) х 2 х h,  (м2 )

2. Визначити площу віконного прорізу:

Sв.п. = (a х b) х 2,  (м2 ), 						    	де 2 — кількість віконних прорізів.

3.Визначити площу дверного прорізцу:

Sд.в. =  (a х b) (м2 )

4. Визначити площу, що підлягає обклеюванню:

Sоб = Sст  – (Sв.п. + Sд.п.),  (м2 )

5. Визначити площу одного рулону шпалер:

Sр = (a х b),   (м2 )

6. Визначити кількість рулонів шпалер:

N = Sоб  : Sр

Висновок:

Домашне завдання.

Повторити тему «Види шпалер».