Група МШ-23

Дата: 24.04.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Застосування штукатурних розчинових сумішей.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Суміш розчину вибирають залежно від виду оштукатуриваемой поверхні, призначення, умов експлуатації і довговічності споруди.
	При оштукатурюванні зовнішніх кам'яних і бетонних стін, що піддаються систематичному зволоженню, застосовують цементні розчини на портландцементі і шлакопортланцементе.
	При оштукатурюванні зовнішніх стін будівель, що не піддаються зволоженню, використовують для кам'яних і бетонних стін вапняні і цементні розчини, а також розчини на ізвестесодержащіх в'яжучих; для дерев'яних і гіпсових стін - вапняні розчини з добавкою глини, гіпсу, гажі.
	При оштукатурюванні стін в приміщеннях з вологістю повітря при експлуатації не більше 60% використовують такі розчинні суміші:

- для внутрішніх поверхонь зовнішніх кам'яних і бетонних стін, а також поверхонь бетонних покриттів — вапняні і цементно-вапняні;

- для поверхонь внутрішніх кам'яних і бетонних стін і перегородок — вапняні;

- для гіпсових перегородок - вапняно-гіпсові і гіпсові з додаванням наповнювача;

- для місць сполучення конструкцій, що застосовуються в великоблочному і великопанельному стрітельства - суха розчинна суміш, зачиняється на робочому місці.

При оштукатурюванні, вологість повітря в яких під час експлуатації більше 60%, для першого шару штукатурки застосовують цементні і цементно-вапняні розчинні суміші.

Домашне завдання.

Опрацювати викладений матеріал та законспектувати.