Група МШ-23

Дата: 29.04.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Тематичне тестування.

Тип уроку: урок перевірки та корекції знань

Оберіть правильні відповіді:								                       1. Розчинову суміш вибирають залежно від:

а) виду вʼяжучого;

б) способу нанесення на поверхню;

в) призначення споруди;

г) довговічності мпоруди;

д) виду оштукатурюваної поверхні.

2. Зовнішні камʼяні стіни, що піддаються постійному зволоженню, обштукатурюють розчиновими сумішами на:

а) портландцементі;

б) пуцолановому цементі;

в) сульфатостійкому цементі;

г) шлакопортландцементі.

3. Чи можна обштукатурювати гіпсові стіни вапняно-глинянім розчином:

а) да;					б) ні.

4. Міцність будівельних розчинів характеризується:

а) щільністю;

б) маркою;

в) видом вʼяжучого.

5. Внутрішні поверхні зовнішніхбетонних стін в приміщенні з вологістю повітря не більше 60% обштукатурюють сумішами:

а) вапняно-цементними;

б) цементними;

в) цементно-вапняними;

г) вапняними.

6. Чи можна приготувати цементно-вапняний розчин марки 100 з цементу марки 300:

а) да;					б) ні.

7. Деревʼяні стіни обштукатурюють розчиновими сумішами:

а) вапняними;

б) цементно-гіпсовими;

в) вапняно-глиняними;

г) вапняними-цементними.

8. Розчини марок М 10, М 4 виготовляють на:

а) вапні;

б) цементі;

в) глині;

г) гвпсу.

9. Для обризгу в приміщеннях з вологістю понад 60% використовують розчинові суміші:

а) вапняно-цементні;

б) цементні;

в) цементно-вапняні.

10. Міцність цементного розчину залежить від:

а) заповнювача;

б) активності цементу;

в) співвідношення вʼяжучого і звповнювача;

г) цементно-водного відношення.

11. Гіпсові перегородки обштукатурюють розчинами:

а) цементно-гіпсовими;

б) вапняними;

в) вапняно-гіпсовими.

12. Цементно-вапняні розчини використовують для обштукатурювання  внутрішніх приміщень:

а) да;						б) ні.

13. З якими поверхнями добре зчіплюються вапняні розчини:

а) цегляними;

б) бетонними;

в) гіпсобетонними;

г) деревʼяними.

14. За рухливістю розчинові суміші поділяються на марки:

а) Р5, Р7, Р8, Р14;

б) Р6, Р7, р12, Р14;

в) Р4, Р8, Р12, Р14.

15. Бетонні зовнішні стіни будівель, що не піддаються зволоженню обштукатурюють розчиновими сумішами:

а) вапняно-цементними;

б) цементними;

в) вапняними;

г) цементно-вапняними

16. Доцільно застосовувати цементні розчини для обштукатурювання житлових приміщень:

а) да;						б) ні.

17. Для опоряджувальних і штукатурних робіт застосовують розчинові суміші, які мають за рухливістю марку:

а) Р8;

б) Р12;

в) Р14.

18. Внутрішні камʼяні і бетонні стіни та перегородки обштукатурюють розчиновими сумішами:

а) цементними;

б) вапняними;

в) цементно-вапняними;

г) вапняно-гіпсовими.

19. Марка штукатурного розчину за морозостійкістю позначається:

а) F 10

б) S 10;

в) G 10.

20. Для обштукатурювання місць сполучень конструкцій в великопанельному виробництві застосовують сухі суміші:

а) да;						б) ні.

За кожну вірну відповідь учень отримує 0,5 бала.

Разом за завдання – 10 бала

Домашне завдання. Повторити конспект.

Термін здачі тестів: 06.05.2020