Група: Езв-82

Дата: 13.04.2020

Предмет - Обладнання і технологія зварювальних робіт

Тема уроку:  Контрольно-перевірочний урок

Цілі уроку: закріпити  знання за попередніми темами уроків

навчальна:  закріпити знання за попередніми темами

виховна: виховувати у учнів допитливість, працьовитість.

розвиваюча: самостійність учнів при відповіді на питання.

Вид уроку: контрольно-перевірочний

Форми та методи проведення уроку: самостійні відповіді на питання

Література: Гуменюк І.В. Обладнання і технологія зварювальних робіт: навч.посіб-К.: Грамота, 2014. -120с.

Завдання для учнів:

- Дайте відповіді на питання тесту за варіантами

Таблиця варіантів

| Номер варіанта | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер учня в журналі | 1,11, 21 | 2,12, 22 | 3,13, 23 | 4,14, 24 | 5,15, 25 | 6,16, 26 | 7, 17 27 | 8,18, 28 | 9,19, 29 | 10,20, 30 |

Тест

1 варіант

1. За допомогою умовного позначення стикового з’єднання  С8 на кресленні визначаємо:

А) кількість стикових швів;

Б) характер зварного шва;

В) вид підготовки кромок;

Г) тип зварного шва.

2. Чим відрізняється зварювальний трансформатор від звичайного?

А) є знижуючим, перетворює сітьову напругу у напругу 60-90В, має пристрій для регулювання сили зварювального стуму;

Б) є підвищуючим, збільшує напругу від сітьової до робочої напруги – 30-60В

В) використовується для живлення зварювальної дуги, є знижуючим від напруги 380В до 220В

Г) є знижуючим від напруги з 380В або 220В до безпечної напруги, але достатньої для легкого запалювання та стійкого горіння електричної дуги (не більше 80 В).

3. Що таке сталь?

А) Сплав заліза з вуглецем, де вуглецю до 2,14%

Б) Сплав заліза з вуглецем, де вуглецю більше  2,14%

В) Сплав заліза з вуглецем, де вуглецю від 0,25 до 0,65%

Г) Сплав заліза з вуглецем, де вуглецю більше  0,85%

4. В якій сталі міститься 1,0% вуглецю?

А) Сталь10;

Б) У10;

В) Сталь 45;

Г) БСт1сп.

5) Вкажіть спосіб зварювання, який виконується з використанням енергії та тиску:

А) термомеханічний;

Б) термічний;

В) механічний;

Г) механіко термічний;

6. За якими зовнішніми вольт-амперними характеристиками використовуються джерела живлення ручного дугового зварювання вольфрамовим електродом?

А) жорстка;

Б) зростаюча;

В) крутоспадаюча;

Г) пологоспадаюча.

7.  Виберіть спосіб обробки кромок при зварюванні пластин товщиною 4 мм:

А) без скосу кромок;

Б) симетрична обробка двох кромок;

В) обробка однієї кромки;

Г) зі скосом однієї кромки.

8. Зварювальні пости бувають

А) стаціонарні і пересувні;

Б) тільки постійні;

В)  тільки пересувні;

Г)  стаціонарні.

9. При налагоджені, технічних оглядах, ремонті та експлуатації зварювального устаткування найнебезпечнішим є:

А) ураження органів зору;

Б) ураження електричним струмом;

В)  отруєння шкідливими парами та газами;

Г) ураження органів слуху.

10. Дія зварювального трансформатора заснована на:

А) явищі електромагнітної індукції;

Б) розсіюванні магнітного потоку;

В) електрорушійній силі розсіювання;

Г) електромагнітного розсіювання.

11. Дуга, за полярністю постійного струму, буває:

А) відкрита і закрита;

Б) коротка і довга;

В)  пряма і відкрита;

Г) пряма і зворотна.

12. Метал, який знаходиться на межі шва і основного металу – це

А) зона термічного впливу;

Б)  зона сплавлення;

В)  метал шва;

Г) перехідна зона.

13. Місце, спеціально обладнане для виконання зварювальних робіт – це

А) зварювальна кабіна;

Б) зварювальний пост;

В) робоче місце зварника;

Г) стаціонарний пост.

14. Дугу комбінованої дії називають:

А) низькопродуктивною;

Б) високо витратною;

В) трифазною,  високопродуктивною;

Г) низько витратною.

15. До джерел живлення зварювальної дуги змінним струмом відносіть:

А) трансформатори;

Б) перетворювачі, трансформатори;

В) перетворювачі, випрямлячі;

Г) перетворювачі.

16. У трансформаторах типу ТД зварний струм регулюють за допомогою:

А) обмоток;

Б) щита;

В) дроселя;

Г) обмотки і дроселя.

17. Монтаж, демонтаж, нагляд за ремонтом та експлуатацією зварювального обладнання здійснюють:

А) електрозварники 3-4 розряду;

Б) електрогазозварники 2 розряду;

В) електрогазозварники 4 розряду;

Г) електромонтери і наладчики.

18. Світлофільтр вибирають в залежності від:

А) роду струму;

Б) сили струму;

В) полярності струму;

Г) величини струму.

19. За принципом дії зварювальні дуги бувають:

А) прямої, непрямої та комбінованої дії;

Б) довгі та короткі;

В) змінного та постійного струму;

Г) довгі, короткі, комбіновані.

20. В позначені електродів Э46А – це:

А) марка електроду;

Б) призначення електроду;

В) тип електроду;

Г) вага електроду.

21. Обмазка електроду призначена для захисту:

А) електроду  від пошкодження;

Б) зварювальної  ванни від впливу зовнішнього середовища;

В) зони термічного впливу від перегрівання;

Г) для якісного формування шва.

22. Процес зміни хімічного складу, структури та властивостей поверхневих шарів сталевих деталей називається:

А) термічна обробка;

Б) хімічна обробка;

В) хіміко-термічна обробка;

Г) термомеханічна обробка.

23. Чим більша цифра від 0 до 6, тим більший відсоток вуглецю в сталі марки:

А) Ст4кп;

Б) 10кп;

В) 40Г2;

Г) ХГС.

24. За хімічним складом вуглецеві сталі поділяють на:

А) низьколеговані, середньолеговані, високолеговані;

Б) низьковуглецеві, середньовуглецеві, високовуглецеві;

В) звичайної якості, якісні, високоякісні;

Г) вуглецеві та леговані.

25. Термічна обробка, при якій сталь нагрівають до температури дещо вищої критичної, витримують при цій температурі , а потім швидко охолоджують у воді, оливі, розчинах солей називається

А) відпал;

Б) нормалізація;

В) відпуск;

Г) загартування.

26. Хімічний склад елементів:  0,40%  вуглецю, до 1% мангану і кремнію містить сталь:

А) 40Г;

Б) 40Г2;

В)40ГС;

Г) Сталь 40.

27. Сталь марки 12Х2Н2А містить:

А) 1.1% азоту;

Б) 2.1% алюмінію;

В) 1% вуглецю;

Г) найменшу кількість шкідливих домішок

28. Фосфор та сірка в чавунах і сталях – це:

А) технологічна домішка;

Б) шкідлива домішка;

В) спеціальна домішка;

Г) стабілізуюча домішка.

29. Марка сталі вказує на:

А) склад сталі;

Б) механічні властивості сталі;

В) хімічні властивості сталі;

Г) хімічний склад та фізичні властивості.

30. Сталь марки Ст2пс  – це:

А) вуглецева конструкційна сталь;

Б) вуглецева інструментальна сталь;

В) легована  конструкційна сталь;

Г) вуглецева конструкційна сталь звичайної якості.

31. З’єднання двох елементів, розміщених під прямим кутом і зварених у місці стику їх країв, це:

А) кутове з’єднання;

Б) таврове з’єднання;

В) напускне з’єднання;

Г) стикове з’єднання.

32. З’єднання, в якому до бічної поверхні одного елемента під кутом приварений інший елемент, це:

А) кутове з’єднання;

Б) таврове з’єднання;

В) напускне з’єднання;

Г) стикове з’єднання.

33. За зовнішньою формою зварні шви поділяють на:

А) міцні та ослаблені;

Б) міцні та крихкі;

В) підсилені та ослаблені;

Г) підсилені та якісні.

34. Розріз, який утворюється січною площиною, паралельною до горизонтальної площини проекції називається:

А) фронтальним;

Б) горизонтальним;

В) простим;

Г) профільним.

35. Розріз, який утворюється однією січною площиною, називається:

А) фронтальним;

Б) горизонтальним;

В) простим;

Г) профільним.

36. Зображення на фронтальній площині проекції це:

А)  вигляд спереду;

Б) вигляд зверху;

В) вигляд знизу;

Г) вигляд зліва.

37. Зображення на горизонтальній площині проекції це:

А)  вигляд спереду;

Б) вигляд зверху;

В) вигляд знизу;

Г) вигляд зліва.

38. Зазначте відстань між пересувним генератором та кисневим балоном перед використанням:

А) не ближче 5 м;

Б) не ближче 10 м;

В) не ближче 3 м;

Г) не ближче 15 м.

39. Для захисту обличчя зварника під час газового зварювання необхідно використовувати:

А) маску;

Б) окуляри;

В) щиток;

Г) нічого не потрібно.

40. Якого сорту кисень використовують для газового зварювання та різання?

А) сорт 1;

Б) сорт 2;

В) сорт 3;

Г) сорт вищій.

41. Укажіть кут нахилу мундштука при товщині металу 10мм:

А) 600 ;

Б) 400 ;

В) 300 ;

Г) 200.

42. До внутрішніх дефектів відноситься:

А) напливи;

Б) кратер;

В) тріщина;

Г) прожоги.

43. Укажіть показник, на який впливає сила зварювального струму:

А) ширина шва;

Б) глибина проплавлення;

В) висота шва;

Г) катет шва.

44. Елементи режиму зварювання – це:

А) товщина та хімічний склад металу;

Б) глибина провару, ширина шва;

В) сила струму, рід та полярність струму, діаметр електроду;

Г) діаметр електроду, сила струму.

45. При збільшенні сили струму глибина провару:

А) збільшується;

Б) зменшується;

В) не змінюється;

Г) змінюється.

46. Діаметр електроду вибирають в залежності від:

А) марки електроду;

Б) товщини металу, який зварюють;

В) хімічного складу металу;

Г) сили зварювального струму.

47. Електродом діаметром не більше 4мм  на пониженому струмі (не більше 160А) зварюють:

А) стикові  шви;

Б) вертикальні шви;

В) горизонтальні шви;

Г) стельові шви.

48. Велика сила зварювального струму може  спричинити

А) підріз;

Б) пропал;

В) наплив;

Г) тріщина.

49. Дефект зварного з’єднання, який утворюється при натіканні металу шва на основний метал без сплавлення з ним – це:

А) підріз;

Б) наплив;

В) кратер;

Г) шлакові включення.

50. Ділянка зварного з’єднання, де відсутнє сплавлення між основним і наплавленим металом, - це:

А) кратер;

Б) непровар;

В) наплив;

Г) пропал.

2 варіант

1. Зварювання – це:

а) нероз'ємне з'єднання частин металу;

б) технологічний процес утворення нероз`ємних з`єднань за рахунок

встановлення міжатомних зв`язків під дією тепла або тиску;

в) з'єднання, яке в процесі зварювання розплавилося, а потім

закристалізувалося;

г) з'єднання частин металу, які тримаються за рахунок шва.

2. Зварним швом називається:

а) ділянка зварного з`єднання, утворена в результаті кристалізації металу

зварювальної ванни;

в) закристалізована частина присаджувального металу;

г) закристалізована частина основного металу.

а) з`єднання двох частин металу під кутом 90°.

3. За типом з'єднань зварні  шви поділяють на:

а) нормальні, увігнуті, випуклі;

б) нижні, горизонтальні, вертикальні, стельові, "у човник";

в) не переривчасті, переривчасті, переривчасті ланцюгові, переривчасті шахові;

г) стикові, кутові, таврові, внапуск, торцеві.

4. До середніх швів не відноситься зварний шов довжиною:

а) 500 мм;         б) 950 мм;         в) 150 мм;          г) 720 мм.

5. Джерела живлення дуги для ручного дугового зварювання розраховані на струм:

а) 200-600А;            б) 500-2000А;         в) 1000-1500А ;      г) 125-500А.

6. Джерелами постійного струму є:

а) трансформатори, генератори, перетворювачі;

б) випрямлячі, перетворювачі, агрегати;

в) випрямлячі, трансформатори, агрегати;

г) випрямлячі, перетворювачі, трансформатори.

7. Жорстку характеристику джерела живлення на малюнку зображено під номером:

а) 4;                             б) 3;                             в) 2;                                 г)1.

8. Зварювальний пост – це:

а) місце, де зварник може підключити джерело живлення дуги;

б) робоче місце зварника, обладнане всім необхідним для виконання зварних робіт;

в) місце зварника, де обов`язково є вентиляція;

г) місце, де є стіл для зварювання.

9. Багатопостові джерела живлення дуги розраховані на струм...

а) 500-2000А;      б) 1000-5000А;      в) 5000-10000А;     г) 125-500А.

10. Зовнішній огляд трансформатора для виявлення випадкових пошкоджень окремих зовнішніх частин та їх усунення, перевірка заземлення трансформатора проводиться:

а) раз на тиждень;

б) при періодичному обслуговуванні  раз у місяць;

в) перед початком роботи кожного дня;

г) після закінчення роботи кожного дня.

11. Неплавким є стержень електродів марки:

а) ЦЛ-18;            б) ЭВЛ-10;           в) АНО-6;           г) МР-3.

12. Для зварювання чавуну використовують електроди марки:

а) ОЗЛ-6;	б) ЦЛ-11;	в) ОЗЧ-1;	г) УОНИ-13/55.

13. До плавких відносяться електроди:

а) вольфрамові;       б) графітові;	 в) мідно-нікелеві;      г) вугільні.

14. Магнітне дуття це:

а) це відхилення стовпа дуги під впливом магнітного поля;

б) дуття металу під дією дуги;

в) дуття електродного покриття під дією магнітного поля;

г) дуття зварного шва під дією газів.

15. Пряма полярність це:

а) на електроді (+), на металі (-);                  в) на електроді (+), на металі (+);

б) на електроді (-), на металі (+);                  г) на електроді (-), на металі (-).

16. При зварюванні змінним струмом з частотою 50 Гц полярність струму за 1 секунду змінюється:

а) 50 раз;       б) 100 раз;       в) 500 раз;       г) 1000 раз.

17. Рід та полярність струму встановлюється залежно від:

а) марки металу;                             в) умов зварювання;

б) марки електрода;                        г) зварювального металу та його товщини.

18. При прямій полярності швидше плавиться:

а) основний метал;                     в) присаджувальний дріт:

б) електрод;                                 г) флюс.

19.Зворотну полярність використовують для зварювання:

а) товстих металів;

б) тонких металів та легованих сталей;

в) кольорових металів та їх сплавів;

г) чавунів.

20. Основними перевагами зварювання в захисних газах є:

а) відсутність втрат металу на розбризкування;

б)відкрита дуга, що підвищує якість зварювання;

в) плавкий електрод розплавляється і формує шов;

г) висока якість захисту, немає потреби захищати шов при багатошаровому зварюванні.

21. При  наплавленні ниточного валика зварник виконує:

в) 1 рух;                         б) 2 рухи;               а) 3 рухи;                 г) 4 рухи.

22. Зварювальна дуга складається з:

а) катодної зони, імпульсної зони, стовпа дуги;

б) катодної зони, анодної зони, стовпа дуги;

в) стаціонарної зони, імпульсної зони, анодної зони

г) катодної зони, анодної зони, стаціонарної зони.

23. Для легкого запалювання дуги при ручному зварюванні напруга від джерела живлення має знаходитися в межах:

а) 220-280В;	б) 60-80В;              в) 140-180В;           г) 500-1000В.

24. Основними параметрами режиму зварювання є:

а) товщина металу, марка електрода,  сила струму;

б) товщина металу , рід та полярність струму;

в) товщина металу, хімічний склад електрода, просторове положення;

г) товщина металу, діаметр електрода, сила струму.

25. Сила зварювального струму обчислюється за формулою:

а) Ізв = U/R;                  б)  Ізв = kdе ;                   в) Ізв = 6dе;                   г)  Ізв = 10 dе .

26. Для зварювання металу товщиною 3мм використовують електрод діаметром:

а) 1мм;                          б) 2мм;                         в) 3мм;                   г)  4мм.

27. Нормальною вважається ширина валика:

а) 10мм;                        б) 1dе ;                                 в) 5dе ;                    г) (1÷4)dе.

28. Порівняно з нормально вибраною силою струму для зварювання у нижньому положенні, при зварюванні вертикальних швів силу струму:

а) збільшують на 10-15%;                                 в) зменшують на 15-20%

б) зменшують на 10-15%;                                 г) залишають без змін.

29. При збільшенні сили струму метал:

а) пропалюється;    б) запалюється;      б) загартовується;     в) не зварюється.

30. На глибину провару шва практично не впливає:

а) сила зварювального струму;

б) амплітуда коливання кінця електрода;

в) температура навколишнього середовища;

г) рід та полярність струму.

31. Збільшення довжини дуги:

а) знижує стійкість її горіння та глибину провару;

б) зменшує розбризкування металу;

в) понижує шкідливий вплив навколишнього середовища;

г) призводить до короткого замикання.

32. Зварюваність -  це:

а) здатність матеріалу вступати в хімічні реакції при високій температурі ;

б) утворення нероз'ємного з'єднання;

в) властивість зварюваних матеріалів утворювати при  певній технології  зварне з`єднання;

г) кристалізація  зварного шва.

33. Зону сплавлення на малюнку зображено під номером:

а) 1;                          б) 2;                          в) 3;                       г) 4.

34. Джерело живлення ВДМ-1601 розраховане на номінальний струм:

а) 16А ;                   б) 160А;                   в) 1600А;               г) 16000А.

35. Сплав, утворений переплавленим основним і наплавленим металом або  переплавленим основним металом, називається:

а) зоною сплавлювання;                          в) металом шва;

б) зоною термічного впливу;	                 г) основним металом.

36. Нормальною вважається дуга довжиною:

а) 2dе;             б) (4÷6) dе;            в) (0,5÷4) dе;            г) (0,5÷1,2) dе.

37. Дугу непрямої дії зображено на малюнку:

а) б)  в)    г)

38. Короткі шви зварюються:

а) напрохід	;

б) від середини до країв;

в) від країв до середини;

г) зворотноступінчастим способом.

39. Для провару кореня шва між листами товщиною 0,5-3 мм виставляють зазор:

а) 0 мм;                 б) (0,5÷1) мм;                 в) 1÷1,5мм;                г) 2÷3мм.

40. Метал товщиною 20-25мм зварюють способом:

а) подвійного шару;       б) в один  прохід        в) секціями;           г) каскадом.

41. При      зварюванні     тонколистового     металу    в    якості  тимчасових тепловідвідних підкладок використовують:

а) бронзові або мідні бруски;                             в) чавунні бруски;

б) алюмінієві або латунні бруски;                     г) металеві бруски.

42. При зварюванні електродом ø 5 мм у нижньому положенні сила зварювального струму має бути:

а) 64 А;              б) 114 А;             в) 176 А;                г) 250 А.

43. Нанесення шару сплаву потрібного складу і властивостей на робочу поверхню виробу або відновлення його розмірів називається:

а) напиленням;	б) наплавленням;	 в) посиленням;     г) поновленням.

44. При обриві дуги на металі шва утворюється кратер. При повторному    запаленні дуги потрібно:

а) запалити дугу в місці кратера і продовжити зварювати;

б) переплавити метал кратера і продовжити зварювати;

в) запалити дугу поруч з кратером і продовжити зварювати;

г) залишити кратер, продовжити зварювання, а в кінці заварити кратер.

45. Монтаж, демонтаж, нагляд за ремонтом і експлуатацією зварювального обладнання здійснюють:

а) електромонтери і наладчики;                         в) зварники З-4 розряду;

б) зварники 4 розряду;                                        г) майстри виробничого навчання.

46. Кисневим способом неможливе різання:

а) низьковуглецевої сталі;

б) корозієстійкої  сталі;

в) міді;

г) чавуну.

47. До зовнішніх дефектів зварного шва відносяться:

а) пори;

б) напливи;

в) шлакові включення;

г) непровари.

48. До неруйнівних видів контролю не відноситься:

а) ультразвукова дефектоскопія;

б) радіографічний метод;

в) магнітографічний метод;

г) механічні випробування.

49. Шов в один прохід зображено  на малюнку:

а)   б)   в)   г)

50. Непровари – це:

а)  ділянки зварного з'єднання, де відсутнє сплавлення між зварними деталями;

б) порожнини в металі зварного шва, заповнені шлаками;

в) порожнини в металі шва, заповнені газами;

г) дефекти зварних швів у вигляді заглиблень, які залишаються в місцях обриву дуги.