Група: Езв-92

Дата: 06.04.2020

Предмет - Матеріалознавство

Тема уроку: контрольно - перевірочний урок  за ЕГЗ 2.3.1

Цілі уроку: закріпити знання з предмету

навчальна:  закріпити знання з матеріалознавства за основними питаннями.

виховна: виховувати у учнів допитливість, працьовитість.

розвиваюча: самостійність учнів при виконанні контрольної роботи.

Вид уроку: контрольно-перевірочний.

Форми та методи проведення уроку: самостійне виконання контрольної роботи

Завдання учням:

1. Ознайомтесь з віданням контрольної роботи.

2. Виконайте роботу, обрав варіант відповідно таблиці

Таблиця варіантів

| Номер варіанта | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер учня в журналі | 1,11, 21 | 2,12, 22 | 3,13, 23 | 4,14, 24 | 5,15, 25 | 6,16, 26 | 7, 17 27 | 8,18, 28 | 9,19, 29 | 10,20, 30 |

Критерії оцінки

Завдання с 1 по 24  -  1 бал

Завдання с 25 по 30 - 2 бала

Всього: 36 балів

Оцінки:

34-36  балів – оцінка «5»

29-33 балів – оцінка «4»

25-28 балів – оцінка «3»

менше 25 балів – оцінка «2»

Варіант №1

1. До якої  групи  металів належить залізо та його сплави?

1) До тугоплавких

2) До чорних

3) До діамагнетиків

4) До металів з високою  питомою щільністю

2.  До якого типу кристалічної структури  відноситься приведена  елементарна комірка  кристалічної решітки?

1)  ОЦК

2) ГЦК

3) ГПУ

3. Що характеризує твердість?

1) Здатність  матеріалу  чинити опір контактному впливу і впровадженню в його поверхню недеформованого наконечника;

2) Якість  матеріалу та придатність його для того чи іншого призначення

3) Властивість матеріалу чинити опір місцевої пластичної деформації, 
виникає при впровадженні в нього стандартного наконечника (індентора).

4) Здатність тіла протистояти впровадженню

4. Який чавун називається  білим?

1) Чавун, в якому весь вуглець  чи  частина  його міститься у вигляді графіту.

2) Чавун, в якому  весь вуглець  знаходиться в хімічно пов'язаному

стані, в вигляді цементіта

- Чавун, в якому  металічна основа складається з ферріта

4) Чавун, в якому наряду з графітом міститься ледебурит

5. Вкажіть вид термічної  обробки,  графік який  зображений  на малюнку?

- Загартування

- Відпал

- Відпуск

- Нормалізація

6. Що таке дюралюміни?

1) Al+ Cu + Mg

2) Al+ Mg

3) Al+ Si

4) Al+ Mg +Si

7. Як називається хіміко-термічна обробка,  яка складається з  насиченні поверхні стали алюмінієм?

- Цементація

- Нормалізація

- Азотування

- Алитирування

8. При якому  методі  випробування  на твердість, шарик з загартованої сталі під дією навантаження вдавлюється в спустошену поверхню металу, після чого міряється діаметр лунки?

1) метод Роквелла

2) метод Бринелля

3) метод Віккерса

4) метод порівнянь

9. Як називається лінія на діаграмі  стану  сплаву, вище якої  всі сплави системи находяться в рідкому стані (лінія початку кристалізації сплавів в системі)?

1) солідуса

2) ліквідуса

3)  лінія кристалізації евтектики

4) лінія евтектоїдного перетворення

10. Який максимальний склад вуглецю  в сталях?

1)  2,14%

2)  0,8%

3)  6,67%

4)  1,7%

11. На що  вказують цифри в маркировці  високоміцних  чавунів  (ВЧ50, ВЧ60, ВЧ100)?

1)  твердість

2)  межа міцності

3)  склад вуглецю

4)  пластичність

12. На що вказують цифри в маркировці  вуглецевих якісних конструкційних сталях (наприклад, в сталях марок 15, 20, 25, 45)?

1) пластичність

2) склад вуглецю в сотих долях %

3) твердість

4) міцність

13. Які легуючі елементи підвищують  корозійну стійкість та жаростійкість стали?

1)  мідь, алюміній

2)  молібден, кремній

3)  марганець, ванадій

4)  хром, нікель

14. Оберіть  марку сталі, яка має склад: (0,12% вуглецю; 18% хрому;  9% нікеля; до 1% тітана).

1. 40ХНМА

2.12Х18Н9Т

3. 12ГХНТ

4. ХГНМ

15. Які  вуглецеві сталі звичайної якості поставляються  металургійними заводами з гарантованими механічними  властивостями?

1) стали групи А

2) стали групи Б

3)  стали групи В

4)  сталь 10

16. Яка кількість легуючих елементів містить низьколеговані стали?

1)  не більше 10 %

2)  2, 5 - 10 %

3)  до 2,5 %

4)  більше 10 %

17.  Яка кількість вуглецю містить високовуглецеві сталі?

1) не більше 0,45 %

2) 0,2 5 – 0,45 %

3) до 0,25 %

4)  більше 0,45 %

18.Скільки  міді  міститься  в бронзі марки БрОЦС5-5-5?

1) 15%

2) 85%

3) 25%

4) 80%

19.Скільки  міді міститься  в латуні марки ЛАЖМц-66-6-3-2?

1)  66%

2)  89%

3) 77%

4) 34%

20. Яку температуру плавлення має алюміній?

1) 327 0С

2) 6600С

3) 10830С

4) 15390С

21. Що означає  буква «А» в позначенні легованої сталі в кінці марки (наприклад, 30ХГСН2А)?

1) підвищений склад  азоту

2) підвищений склад алюмінію

3) підвищений склад  марганцю

4) високоякісна сталь

22. Що означає  буква «Р» при позначенні  спеціальних сталей (наприклад, Р18, Р9)?

1) шарикопідшипникова сталь

2) швидкоріжуча сталь

3) хромиста нержавіюча сталь

4) електротехнічна сталь

Замість крапок впишіть пропущене слово

23. Сірі  чавуни  отримують з ………… чавунів з добавкою в состав шихти чавунного лома.

24. Здатність матеріалу чинити  опір місцевому пластичному  деформуванню,  яке виникає під час впровадженні в матеріал більш твердого тіла  – це...

25.Розшифровать умовне  позначення сплаву – БрОФ10-1.

26.Розшифровать умовне позначення  сплаву – ЛА67-2,5.

27.Розшифровать умовне позначення  сплаву – СЧ 30.

28. Розшифровать умовне позначення  сплаву  – ВЧ 100.

29.Розшифровать умовне позначення сплаву – КЧ 33-8.

30. Розшифровать марку стали А40Г.

Варіант №2

- Як називають  метали  с температурою плавлення вище температури плавлення заліза?

- Тугоплавкі

- Благородні

- Рідкоземельні

- Чорні

2. До якого  типу кристалічної структури  відноситься приведена на малюнку елементарна комірна  кристалічна  решітка?

- ОЦК

- ГЦК

- ГПУ

3. Яке поняття відноситься до технологічних властивостей?

1) Відносне подовження при розриві

2) Умовний  межа плинності

3) Зварюваність

4) Термічне розширення

4. Які залізовуглецеві  сплави  називають  сталями?

- Вміст вуглецю більше  0,8 %

- Вміст вуглецю  більше  4,8%

- Вміст вуглецю не більше  2,14%

- Вміст вуглецю  більше 0,002%.

5. Вкажіть вид термічної  обробки, графік  який зображений на малюнку.

- Загартування

- Відпал

- Відпуск

- Нормалізація

6.  Вкажіть  марку  інструментальної  високоякісної  стали.

- Сталь 10

- У10А

- Р18

- 15Г

7. Як  називається хіміко-термічна  обробка,  що складається в насиченні поверхні стали вуглецем?

1) Цементація

- Нормалізація

- Азотування

- Ціанування

8. При якому методі випробуванні на твердість, алмазна призма  під дією навантаження вдавлюється в спустошену поверхню металу?

1) метод Роквелла

2) метод Бринелля

3) метод Віккерса

4) метод порівнянь

9. Як називається лінія на діаграмі стану  сплаву, яка позначає  температуру 
закінчення затвердіння і початку плавлення сталей і білих чавунів?

1) солідуса

2) ліквідусу

3)  лінія кристалізації евтектики

4) лінія евтектоїдного перетворення

10. Яке  максимальне  вміст вуглецю  в чавунах?

1)  2,14%

2) 0,8%

3) 4%

4) 6,67%

11. Що характеризує друге число в маркировці  ковких чавунів (КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ30-6)?

1)  твердість

2) межа міцності

3) вміст вуглецю

4) відносне подовження

12. На що  вказують  цифри  в маркировці  вуглецевих інструментальних сталей (наприклад, в сталях марок У7 –У13А)?

1)  пластичність

2) твердість

3) вміст вуглецю в десятих долях %

4) міцність

13. Какие легирующие элементы повышают кислотостойкость стали?

1. медь, алюминий

2. молибден, никель

3.марганец, ванадий

4. кремний, титан

14. Виберіть марку сталі, яка має склад: (0,09%  вуглецю; 15% хрому;  8% нікелю; до 1% алюмінію).

1. 9Х15НА

2. 09ХН8Ю

3. 09ГХНЮ

4. 09Х15Н8Ю

15.  Які вуглецеві  сталі звичайної якості постачаються  металургійними  заводами с гарантованим  хімічним  складом?

1)  стали групи А

2) стали групи Б

3) стали групи В

4)  сталь 10

16. Яка кількість  легуючих елементів  містять  середньолеговані сталі?

1)  не більше  10 %

2) 2, 5 - 10 %

3)  до 2,5 %

4)  більше 10 %

17.  Яка кількість вуглецю  містить низьковуглецеві  стали?

1)  не більше 0,45 %

2) 0,2 5 – 0,45 %

3) до 0,25 %

4)  більше 0,45 %

18.Скільки  міді міститься в бронзі марки БрАМц10-2?

1)  12%

2) 80%

3) 72%

4) 88%

19.Скільки  міді міститься  в латуні  марки ЛМцЖ55-3-1?

1)  59%

2)  4%

3)  55%

4)  41%

20.Яку  температуру плавлення  має  мідь?

1) 327 0С

2) 6600С

3) 10830С

4) 15350С

21.  Що означає буква «Д» в позначенні марок сталей (наприклад, 15Г2СФД, 10ХСНД )?

1)  кремній

2)  ванадій

3) бор

4) мідь

22. Що означає  цифра  в позначенні  спеціальних сталей (наприклад,  Р18, Р9)?

1) номер сталі

2) середній вміст вуглецю  в сотих долях процента

3) середній вміст вольфраму

4)  середній вміст вуглецю в десятих долях процента

Замість крапок впишіть пропущене слово

23.Високоміцні  сірі чавуни отримують шляхом  введення в розплавлений  чавун  невеликої кількості  ……….і  рідкоземельних елементів – церія, лантану и їх суміші.

24.Властивості  матеріалу  чинити опір зношування в певних умовах тертя

– це…..

25.Розшифрувати умовне позначення сплаву – БрОЦСН3-7-5-1.

26.Розшифрувати  умовне позначення  сплаву – ЛС59-1Л.

27.Розшифрувати  умовне позначення  сплаву – СЧ 20-4.

28. Розшифрувати умовне позначення сплаву – ВЧ 50.

29.Розшифрувати умовне позначення   сплаву – КЧ 35-10.

30. Розшифруйте марку стали  09Х15Н8Ю.

Картка-завдання

Варіант 1

| № |  | бали |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 1) Електротехнічними матеріалами називаються матеріали що …. .? (докінчити речення) Провідникові матеріали ……….. електричний струм проводять чи ні ? Назвіть основні групи електротехнічних матеріалів .(4 основних групи) Які діелектрики відносяться до органічних ? | 1 1 0,5 0,5 |
| 5 6 7 | 2) Вкажіть чим відрізняється чавун від сталі? Механічні характеристики : описати визначення твердості матеріалу за методом Брінелля Розшифруйте марку чавуну СЧ30. Вкажіть його структуру та область застосування? (пояснити) | 0,5 1 1,5 |
| 8 9 10 | 3) Назвіть матеріали сплави, з які використовуються в автомобільному транспорті. Назвіть рідинні та тверді діелектрики. Основні напівпровідникові матеріали | 1 1 1 |
| 11 12 | 4) Охарактеризуйте паливо, що застосовується для сучасних автомобілів Які заходи безпеки під час роботи з етиловим бензином? | 2 1 |

Картка-завдання

Варіант 2

| № |  | бали |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 1) Чим відрізняються активні діелектрики від звичайних ? Які агрегатні стани матеріалів вам відомі ? Діелектрики – це матеріали які ……. електричний струм Провідники – це матеріали які ……….електричний струм | 1 1 0,5 0,5 |
| 5 6 | 2) Для чого використовують консистентні мастильні матеріали ? Наведіть марки чавунів, які використовують в автомобільному транспорті. Дайте повну характеристику | 1 2 |
| 7 8 9 | 3) Застосування ПММ , описати Дайте характеристику антифрикційним сплавам та визначте область застосування. Як застосовують сталь в автомобільному транспорті? | 1 1 1 |
| 10 11 12 | 4) Вкажіть марки кольорових металів, які використовуються в автомобільному транспорті? Які мастильні матеріали застосовуються в механізмах автомобілю? Описати процес які властивості має гума та її використання в автомобільному транспорті . | 1 1 1 |