Група М-2

Дата: 13.04.2020

Предмет «Будівельне креслення»

Тема уроку: Порядок виконання робочого креслення деталі за його ескізом.

Ескізом називають креслення тимчасового користування, яке містить зображення деталі та всі дані, потрібні для його виготовлення. Виконують ескізи спрощенно — від руки, без застосування креслярських інструментів, без масштабу, але з дотриманням пропорцій між частинами зображуваної деталі.

Робоче креслення деталі за ескізом виконують у чотири етапи.

Перший етап. Залежно від розмірів і складності деталі оберають масштаб креслення, а потім необхідний формат креслярського паперу. Зображення деталі на кресленні вибирають такими, щоб якнайповніше використовувалося поле креслення.

Другий етап виконується в такій послідовності:

1. На аркуші креслярського паперу встановленого формату викреслюється і рамка, основний напис і додаткова рамка для повернутого позначення креслення. У разі потреби з правого боку поля креслення робиться таблиця параметрів деталі. Після цього розмічаються місця розташування зображень на полі креслення.

Розташування зображень повинно бути таким,  щоб забезпечувались економне використання поля та зручність читання креслення. Виконання цієї вимоги дотримується правильним компонуванням креслення. Зразок правильного компонування приведений на Рис. 1.

Рис. 1

2. У розмічених габаритними прямокутниками місцях для зображень проводяться осі симетрії (коли деталь симетрична), центрові й осьові мінії.

3. Тонкими лініями виконуються побудови контурів зображень зовнішніх обрисів деталі.

4.Викреслюються необхідні перерізи та розрізи ( коли це  потрібно).

5. Обводяться контури зображень, починаючи з дуг кіл, виконується штриховка фігур перерізів і розрізів, наносяться умовні зображення різьби тощо.

Третій етап передбачає таку послідовність:

- проводяться виносні та розмірні лінії;

- наносяться розмірні числа і граничні відхилення розмірів;

- наносяться умовні позначення шорсткості поверхні;

- Вказу.ться граничні відхилення форми і розташування поверхонь;

- Позначають додаткові вигляди, перерізи, розрізи та виносні елементи.

Четвертий етап передбачає перевірку правильності побудови зображень, виконання записів технічних умов, заповнення основного напису креслення і наявних на ньому таблиць.

Домашне завдання. В. К. Сидоренко «Технічне креслення», § 11.1 стор. 257, 276.