Дата 01.04.2020

Тема уроку:  Освітлювальна апаратура люмінісцентних світильників

Завдання:   Використовуючи підручник, опорний конспект та Internet ресурси опрацювати матеріал з даної теми, законспектувати  основні положення теми згідно плану, письмово відповісти на контрольні запитання .

Світильник,— це прилад для розподілу, фільтрації і перетворення світла від лампи або ламп, що включає необхідні компоненти для їхнього захисту, кріплення і постачання електроенергією.

Світильник - це світловий прилад, що складається із джерела світла (лампи) та освітлювальної арматури  Освітлювальна арматура перерозподіляє світловий потік лампи в просторі або змінює його властивості (наприклад, змінює спектральний склад випромінювання), захищає очі працівника від засліплювальної дії ламп. Окрім того, вона захищає джерело світла від впливу навколишнього пожежо- та вибухонебезпечного чи хімічно активного середовища, механічних ушкоджень, пилу, бруду, атмосферних опадів.

Основними світлотехнічними характеристиками світильників є:

- розподіл світла, що характеризується фотометричним тілом джерела світла та кривою сили світла (фотометричною діаграмою);

- коефіцієнт корисної дії світильника;

- захисний кут.

Електричні світильники складаються з наступних конструктивних елементів:

- кріплення;

- джерело світла( лампа);

- пристрій підвішування електричної напруги( патрон);

- відбивач, розсіювач світла( плафон).

Світильник з люмінесцентними лампами - підвісний, складається з корпусу 1, сталевий планки 2, на якій монтується електрична схема, сталевого відбивача 3, розсіювача 4 і вузла кріплення 5. Для розбирання світильника розкривають замки 6 і звільняють розсіювач. Світильник має сальниковий ввід 7 і захищає контактне з'єднання і лампи від пилу і вологи. З допомогою скоб 9 світильник встановлюють на стелі або підвішують на штангах 8.

Світильник з люмінесцентними лампами

По способу кріплення світильники поділяються на :

- підвісні;

- стельові;

- вмонтовані в стелю;

- настінні;

- підлогові( торшери);

- настільні.

ОПОРНИЙ СИГНАЛ

Конструкция светильника типа ППД для общего освещения производственных помещений:

1 - лампа;
2 - отражатель;
3 - светопропускающий элемент;
4 - защитная сетка;g - защитный угол светильника.

Конструкция светодиодного уличного светильника

- Корпус;

- Радиатор (может быть совмещен с корпусом);

- Источник света (светодиоды);

- Вторичная оптика и/или защитный экран;

- Источник питания.

- Рис. 2. Основные типы светильников: 1 — «Универсаль»; 2 — «Глубокоизлучатель»;

- 3 — «Люцетта»; 4 — «Молочный шар»; 5 — взрывобезопасный типа ВЗГ; 6 — типа ОД;

- 7—типа ПВЛП