ДНЗ «РЦПО інноваційних технологій будівництва та промисловості»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для самостійного опрацювання

з дисципліни «Охорона праці»

для здобувачів освіти  гр. Ту-ел. (курс навчання -1)

за професією :

«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж »

Тема уроку № 45 : « Контрольна робота»

Урок №45

Завдання 1.  Заповнити пропуски у визначеннях:

1.1.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - це система організаційних,  _ _ _ _ _ _ _ _ _   заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого й  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  впливу електричного струму, електричної _ _ _ _ ,   електромагнітного   поля і (статичної)_ _ _ _ _ _ _ _ _  електрики. (0,31б)

1.2.  Електричний удар – це  _ _ _ _ _ _ _ _ _  електричним струмом  _ _ _ _ _  тканин у вигляді судомних  _ _ _ _ _ _ _ _ _   м‘язів. (0,31б)

1.3.  Блискавкозахист – це комплекс _ _ _ _ _ _ _ _    заходів від розрядів  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   статичної електрики, які забезпечують  _ _ _ _ _ _  людей, зберігає споруди, будинки, матеріали від  _ _ _ _ _ _ _ _ ,  вибухів. (0,31б)

1.4.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   електрика – це електричний струм , який виробляється промисловими  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ та індивідуальними джерелами  _ _ _ _ _ _  для використання на виробництві та в  _ _ _ _ _ _ . (0.31б)

Завдання 2. Визначити одну правильну відповідь:

2.1. Очікування небезпеки та уважність(0,31б)

а) знижують електричний опір тіла людини;

б) збільшують електричний опір тіла людини;

в) не змінюють електричний опір тіла людини.

2.2. Як змінюється опір тіла людини зі збільшенням часу дії електроструму?

а) збільшується;

б) не змінюється; в) зменшується.

2.3. Що не можна робити, щоб відокремити потерпілого від струмопровідних частин, які знаходяться під напругою до 1000 В? (0,31б)

а) користуватися сухою палицею;

б) використовувати діелектричні рукавиці;

в) при звільнені потерпілого від дії електричного струму діяти двома руками.

2.4 Захисне занулення – це: (0,31б)

а) навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою;

б)  навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником  металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою.

2.5. Що означає термін «захисне заземлення»?      (0,31б)

а) електричне з’єднання будь-якої точки струмопровідних частин електроустановки з заземлювальним пристроєм, необхідне для забезпечення нормальної роботи електроустановки;

б) навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих

неструмопровідних частин, що можуть виявитися під напругою;

в) навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих не струмопровідних частин, що можуть виявитися під напругою;

2.6 Де можна застосовувати електрозахисні засоби?  (0,31б)

а) лише в закритих електроустановках;

б) у закритих і відкритих електроустановках;

в)  у закритих електроустановках, а також у відкритих, але лише в суху погоду.

2.7Що необхідно зробити в першу чергу перед застосуванням електрозахисного засобу? (0,31б)

а) перевірити його справність;

б) перевірити зазначену на його штампі допустиму напругу та чи не прострочений термін його випробування;

в) здійснити зовнішній огляд засобу з метою виявлення можливих пошкоджень.

2.8У електроустановках понад 1000 В вимірювання кліщами необхідно проводити як мінімум в: (0,31б)

а) діелектричних рукавичках;

б) діелектричних рукавичках і калошах;

в) діелектричних рукавичках і калошах, а також захисних окулярах;

2.9Діелектричні калоші можна застосовувати в: (0,31б)

а) закритих електроустановках до 1000 В;

б) закритих і відкритих електроустановках до 1000 В;

в) закритих електроустановках понад 1000 В;

2.10Ізолювальні килимки можна застосовувати в: (0,31б)

а) закритих електроустановках, що розташовані в сухих приміщеннях;

б) закритих електроустановках, що розташовані в вологих приміщеннях;

в) закритих і відкритих приміщеннях.

2.11Яку величину напруги необхідно використовувати в переносних джерелах світла в особливо небезпечних зонах? (0,31б)

а) 127 в;

б) 42 в;

в) 12 в.

  - кими можуть бути зовнішні прояви електротравм:

а) зовнішніми проявами електротравм можуть бути: опіки, електричні знаки на шкірі, зупинка дихання;

б) зовнішніми проявами електротравм можуть бути: опіки, електричні знаки на шкірі, металізація поверхні шкіри тіла людини;

в) зовнішніми проявами електротравм можуть бути: опіки, тремтіння пальців рук, судороги в руках.

2.13. Які засоби відносяться до основних електрозахисних засобів в електроустановках до 1кВ?

а) ізолювальні штанги;

д) діелектричне взуття;

е) діелектричні килими.

2.14. Які існують умови з підвищеною небезпекою ураження людей електричним струмом?

а) наявність вологості (відносна вологість більше 75%);

б) наявність вологості (відносна вологість більше 50%);

в) наявність загазованості;

2.15. Які технічні засоби використовують для забезпечення електробезпеки?

а) захисне заземлювання;

б) видання наряду або розпорядження;

в) нагляд під час роботи.

2.16. З наведеного переліку умов, які створюють небезпечність ураження електричним струмом, виберіть ті, що характерні для приміщень підвищеної небезпеки:

а) хімічно активне середовище;

б) сирість, відносна волога перевищує 75%;

в) низька температура повітря.

2.17. Які засоби та заходи захисту використовують для запобігання ураженню електричним струмом від прямого дотику?

а) безпечна напруга;

б) вирівнювання потенціалів;

в) ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки.

2.18. За яких умов не допускається використовувати газонокосарку з електродвигуном?

а) на березі водоймищ;

б) на мокрій траві;

в) за сухої (пожежонебезпечної) погоди.

2.19. Які з перелічених засобів електрозахисту, що витримують напругу до 1000В, належать до основних?

а) діелектричне взуття;

б) діелектричні рукавички;

в) сигналізатори напруги.

2.20. У яких приміщеннях без підвищеної небезпеки обов’язково виконувати заземлення?

а) за напруги   380 В змінного струму;

б) за напруги понад 42 В постійного струму;

в) за напруги понад 110 В постійного струму.

2.21. Які засоби захисту використовують для звільнення потерпілого    від струму у разі ураження напругою понад 1 кВ?

а) ізоляційні штанги;

б) інструмент з ізоляційними ручками;

в) діелектричні килими.

2.22. Захисне заземлення або занулення забезпечує:

а) захист обладнання від короткого замикання;

б) захист людей від ураження електричним струмом у дотиканні до металевих частин, які випадково опинилися під напругою;

в) захист приміщення від удару блискавки.

2.23. Вкажіть одиниці вимірювання електричного струму:

а) Ом;

б) Вольт;

в) Ампер;

г) Герц.

2.24. Від чого залежить ступінь небезпечного і шкідливого впливу на людину електричного струму?

а) від ізоляції електроустановки;

б) від заземлення електроустановки;

в) від роду і величини напруги і струму.

2.25. Який засіб захисту не належить до електрозахисних?

а) діелектричні рукавички;

б) захисні окуляри;

в) захисні огородження;

г) плакати та знаки безпеки.

2.26. Який із перелічених ізолювальних електрозахисних засобів належить до основних під час робіт в електроустановках з напругою до 1000 В?

а) діелектричні боти;

б) діелектричні калоші;

в) діелектричні рукавички;

г) діелектричні килимки.

2.27. Покажчики напруги призначені для:

а) візуального показу на табло чи шкали числового значення напруги, наявної на струмопровідних частинах;

б) перевірки наявності (відсутності) напруги на струмопровідних частинах;

в) визначення виду напруги (змінна чи постійна) та її числового значення.

2.28.  Що потрібно зробити, в першу чергу, при враженні електричним струмом:

а)  розпочати штучну вентиляцію легень;

б)  припинити подальшу дію вражаючого фактору;

в)  розпочати закритий масаж серця.

2.29. Як називаються заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, на тілі, одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу:

а) статична електрика;

б) атмосферна електрика;

в) індуктивна електрика;

г) промислова електрика.

Завдання 3. Визначити декілька правильних відповідей:

3.1. Які з наведених електрозахисних засобів належать до основних:

а) покажчики напруги;

б) переносне заземлення;

в) ізоляційні штанги;

г) інструмент з ізольованими ручками;

д) огороджувальні пристрої;

ж) діелектричні килими;

з) діелектричні рукавиці;

к) плакати і знаки безпеки.

3.2. Які з наведених електрозахисних засобів належать до додаткових:

а) покажчики напруги;

б) переносне заземлення;

в) ізоляційні штанги;

г) інструмент з ізольованими ручками;

д) огороджувальні пристрої;

ж) діелектричні килими;

з) діелектричні рукавиці;

к) плакати і знаки безпеки.

  - Які технічні засоби використовують для забезпечення електробезпеки?

а) захисне заземлення;

б) мала напруга;

в) видання наряду або розпорядження;

г) огороджувальні пристрої;

д) нагляд під час роботи;

е) вирівнювання потенціалів.

3.4.З наведеного переліку умов, які створюють небезпечність ураження електричним струмом, виберіть ті,  що характерні для приміщень з підвищеною небезпекою:

а) струмопровідний пил;

б) сирість, відносна волога перевищує 75%;

в) хімічно активне середовище;

г) струмопровідна підлога;

д) висока температура повітря.

Завдання 4. Здійснити групування:

4.1 Електрозахисних засобів за їх призначенням:

А – ізолювальні.		Б – огороджувальні.		В – запобіжні.

1) калоші

2) діелектричні рукавиці;

3) заземлення;

4) захисні окуляри;

- переносні огородження;

- пояси.

Відповідь:

| А |  |
| --- | --- |
| Б |  |
| В |  |

  - Засобів захисту в електроустановках:

А – колективні.			Б – індивідуальні.

- ізолювальні рукоятки;

- ізолювальна підставка;

- захисне заземлення;

- діелектричні рукавиці;

- діелектричні килими;

- запобіжні надписи;

- знаки безпеки;

- діелектричне взуття.

Відповідь:

| А |  |
| --- | --- |
| Б |  |

  - Електричних травм:

А – місцеві електротравми.			Б - електричні удари.

- електричні опіки;

- судомі скорочення м’язів без знепритомніння;

- знепритомніння й порушення діяльності органів дихання і серця;

- електроофтальмія;

- електрометалізація шкіри;

- судомі скорочення м’зів зі знепритомнінням, але з роботою органів дихання і серця.

Відповідь:

| А |  |
| --- | --- |
| Б |  |

Завдання 5. Визначити співвідношення:

5.1.Запобіжних написів за їх призначенням:

А – застережні

Б – заборонні

В – настановчі

Г -  вказівні

- «Стій – напруга»;

- «Не вмикати – робота на лінії»;

- «Працювати тут»;

- «Вогнегасник»;

Відповідь:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

5.2.Термінів і визначень:

А – атмосферна електрика

Б – промислова електрика

В – статична електрика

- це електричний струм, який виробляється промисловими установками та індивідуальними джерелами струму для використання на виробництві і в побуті.

- це заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу.

- це явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків.

Відповідь:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |

Оцінювання за 12-ти бальною системою: кожна правильна відповідь  на тест вартує 0,31б