Група М-2;  01.04.2020р.  Тема уроку: « Інструменти та їх  підготовка до

фарбування поверхонь»

01.04.2020р.  Тема уроку: « Фарбування оштукатурених , бетонних,

гіпсокартонних поверхонь за допомогою щіток, валиків»

Міні - конспект

І  Інформація викладача:

1.Інструменти для виконання малярних робіт та їх підготовка: (освоїти матеріал і записати в зошит)	 Для виконання малярних робіт застосовуються різноманітні інструменти, особливо для фарбування поверхонь.

* рогожна щітка – призначена для змочування поверхні водою, розмивання старої клейової плівки і нанесення водних грунтовок;   Рогожну  щітку до початку роботи треба міцно перев’язати, щоб скоротити робочу довжину її волокон, і насадити на дерев’яний держак.

* щітка махова – забезпечує високу продуктивність праці при фарбуванні великих площ; Махові щітки діаметром 60-65 мм виготовляють з волосіння. Застосовують для фарбування стелі та верхніх ділянок стін з підлоги; нанесення водних грунтувальних і фарбових сумішей на великі площі.

* щітка –ручник – застосовують для фарбування невеликих ділянок поверхонь водними або олійними сумішами. Їх виготовляють різних діаметрів (25,30,35,40.45.50.   55м) з волосіння. Для зручності в роботі волосінь ручника слід перев’язувати шпагатом. Перед початком роботи нові щітки витримують у воді близько 30хвилин.

* щітки плоскі (флейцові) – застосовують для фарбування  невеликих ділянок поверхні (вікон, дверей, радіаторів опалення тощо) . а також для оздоблення пофарбованих поверхонь під цінні породи деревини і каменю. Виготовляють щітки різної ширини (35,40, 50, 60, 75 або 110мм  ) з волосіні.

* щітка – макловиця – призначена для грунтування і фарбування поверхонь водними малярними сумішами на великих площах. Робочу частину щітки виготовляють з волосіні завдовжки 10-12см.При фарбуванні макловицею значно підвищується продуктивність праці маляра.      * валики (поролонові, хутряні) – призначенні для змочування поверхні водою, нанесення водяних і неводяних фарб на поверхні; перед початком роботи хутряні валики витримують у воді -5-6 годин.

* валики (узорчасті) – застосовують для нанесення візерунків на поверхні та фактурного опорядження поверхонь.

Перш ніж щітки та валики прибрати на зберігання, їх необхідно: вимити, висушити та ретельно загорнути для захисту щетини і ворсу.

2. Закріплення матеріалу: «Рішити криптограму» ( відповідь записати в зошит)

| М | А | О | Ж | О | В | Н | Н | Я | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л | К | А | Н | З | А | Ф | Я | Л | А |
| О | В | Щ | І | А | С | А | Р | И | К |
| Ц | И | К | Т | О | Т | У | Б | Ф | И |
| Я | Р | А | М | С | У | В | А | Л | Е |
| О | Г | А | Х | В | А | Н | Н | Й | Ц |

3. Фарбування поверхонь за допомогою щіток, валиків: (   матеріал записати в зошит)

Оштукатурені, бетонні та гіпсокартонні  поверхні можна фарбувати водними і неводними сумішами. Водними сумішами можна фарбувати тільки стіни і стелі. Фарбування стін і стель виконують після повного висихання поверхонь після грунтування. Їх застосовують для фарбування внутрішніх (клейові, водоемульсійні, вапняні частково) і зовнішніх поверхонь  ( всі крім клейових).

До початку роти в приміщенні закривають вікна і двері, щоб подовжити час висихання фарбової плівки(при швидкому висиханні на поверхні будуть помітні стики і сліди від щіток). На підготовлену поверхню маховими щітками або макловицями  наносять фарбувальну суміш. Фарбують поверхню лише після повного висихання останнього шару грунтовки.

При фарбуванні стель маховою щіткою чи макловицею, фарбу наносять  спочатку рухами, перпендикулярними падаючому  світлу, а потім розтушовують рухами уздовж світла. Верхню частину стіни фарбують таким самим кольором як, як і стелю.

Перед початком фарбування стіни шнуром, покритим сухим пігментом, відбивають нижню межу верхньої частини стін. Для цього також можна використати спеціальні пристосування для розмічання.

Гумовий ролик притискують до стелі й переміщають уздовж стіни так, щоб олівець викреслював лінію. Уздовж відбитої лінії проводять кольорову смугу пензлем –ручником Стіни фарбують маховою щіткою або макловицею. Фарбування виконують два маляри: перший стоїть на столику і фарбує верхню частину стіни, а другий з підлоги – нижню. Суміш наносять і розтушовують вертикальними рухами щітки. Фарбувати стіни можна також і валиками.

4. Закріплення матеріалу: «Продовжити речення» (відповіді записати в зошит)

* Клейове фарбування стін і стель виконують після повного……….

* При фарбуванні водоемульсійними фарбами, поверхня має бути…….

* Спочатку виконують фарбування …. а потім…………..

* На стелю спочатку наносять фарбу рухами………….

*  Стіни фарбують …………

*  Фарбування виконують ………

* Фарбувати стін можна і……..

* Під час виконання фарбування вапняними сумішами необхідно ……..

* Якщо  фарбова суміш потрапила в очі, промийте……..

* При фарбуванні силікатними сумішами, їх  у процесі роботи необхідно частіше….