Група МГШМ-12; 02.04.2020р.  Тема уроку: « Технологія улаштування підшивної стелі

системи  D212.»

І Інформація викладача:

1.  Технологія улаштування підшивної стелі  D  212( освоїти матеріал і записати взошит).

Дуже поширеною є система D212 з декоративних полістирольних плит, які приклеюються до рамного каркаса з дерев’яних брусків, закріпленого до міжповерхового перекриття через прокладку.

Якщо на поверхні перекриття є нерівності до 20мм, то використовують систему         D 212 з попереднім закріпленням вирівнювального рамного дерев’яного  каркаса з сухих дерев’яних  брусків.

Стелю системи D212 слід монтувати в такій послідовності:

*  виконати розмічання стелі  з розмічанням каркаса;

*  закріпити каркас через вирівнювальні прокладки з відстанями між брусками 300 мм;

*  приклеїти полістирольні плити клеєм «Стиропорклебер» або «Монтажклебер»  (нанести  його на плиту тільки в місцях прилягання до лат), починаючи від центру , так як і  для системи  D211.

2.    Властивості клею «Стиропорклебер»:

+ призначений для приклеювання пінополістиролу і  мінераловолокнистих плит на стіни і стелі всередині приміщень;

+ Він добре приклеює  такі плити до бетону, гіпсової штукатурки, вапняно-цементної і цементної штукатурки, гіпсокартону, цегляної і кам’яної кладки;

+ Клей після тужавлення має добру стійкість до вологи, холоду, тепла;

+ При нанесенні клею гребінковим шпателем його витрати на1 мплощі становить – 350 -500 г, а при суцільному нанесенні – 1кг;

+ Клей, що залишається на поверхні плити, слід одразу видалити;

+ Не рекомендується використовувати клей при температурі  нижче + 5С;

+  Клей потрібно зберігати при температурі не нижче 0С;

+ Термін  зберігання -1рік.

- Закріплення матеріалу; « Рішити ребус:»( відповіді записати в зошит)

П С О І Л О В Д І Н Т С Ь        Е Д О Р К А И В Т І Н Л П И Т И      П Л О С І О Т Р И Ь Н Л І И П Л Т И

Р З М О І А Ч Н Я Н Т Е С І Л   Л К Й Е С И Т О Р Л О П Р Л К Е Е Б Р     С І Й Т І К Т С Ь