Група МГШМ-22; 02.04.2020р. Тема уроку:  « Правила провішування колон. Особливості   влаштування маяків на бетонних, каменеподібних поверхнях».

І. Інформація викладача:

1. Правила провішування колон: (освоїти матеріал і записати в зошит)

Несівні стовпи і опори в будинках найчастіше оформлюють у вигляді колон -  квадратних, багатогранних і круглих. Поверхня колон частіше буває гладенькою, але іноді її оформлюють жолобками -   капелюрами. Провішування колон і пілястр виконують так. Якщо кілька колон розташовані на одній прямій лінії, то спочатку провішують крайні колони, потім за допомогою шнура , натягнутого по вбитих цвяхах або вбудованих марках, решту.                      Прямі колони провішують у такий спосіб.

Зверху на товщину штукатурки вбивають цвях або влаштовують марку. З головки цвяха опускають висок і вбивають другий цвях. Потім по вбитих цвяхах натягують шнур, по якому в разі потреби в колону вбивають проміжні цвяхи. Після провішування крайніх колон по вбитих цвяхах натягують шнур, вбивають по ньому цвяхи або роблять марки на всіх інших колонах. У разі виявлення западин, інших заглиблень збільшують шар штукатурки, для чого трохи витягують цвяхи на одній із крайніх колон чи потовщують марки. Усе це виконують на обох сторонах колон з наступним улаштуванням марок і маяків.

2. Закріплення матеріалу: «  Рішити ребус» (відповіді  записати в зошит)

Р П В О  Ш І У А В Н Я Н      Н Т Е А И З С          О К У Н О С О П І Д Н Б І О К О Л И Н

Р З О Н Ч И В О І А М К Р И          І Л П С Я Р Т И     О Л К О И Н Е З Н А И З О С М

О П Л С І О Д Н В І Т С Ь И В О Н К А Н Я Н           Б Г А Т О А Р Г А Н І Н О К О Л И Н

Л А Г Е Д Ь Н К А О К О Л А Н                    Р У К Л Г І        О Л К Н О И Р К А Н Й І

3.  Влаштування маяків на колонах: (освоїти матеріал і записати в зошит)

Маяки влаштовують тільки на круглих і півкруглих колонах, а також на пілястрах; Для влаштування маяків виготовляють шаблон-кільце. Спочатку збивають з дощок20…30мм завтовшки  щит. На якому обводять циркулем коло потрібного діаметра. Потім щит роз’єднують на дві половини і пилкою вирізують з кожної половини обкреслені півкола.  Їх зачищають і з’єднують  разом,  отримуючи рознімне шаблон-кільце.  Для колони з ентазисом виготовляють три кільця , а іноді й більше. Кільця  одягають  на вбиті в колону цвяхи або влаштовані марки. Для того, щоб вони не сповзали вниз, під ними вбивають цвяхи. У проміжок між кільцями і колоною накидають розчин і коли він затужавіє – кільце знімають. Аби кільце відстало від розчину, по ньому слід постукати молотком. Залишені раковини і подряпини підмазують розчином і зачищають. Маяки на півколонах  улаштовують так само, але при цьому застосовують не кільце, а півкільце.

4. Закріплення матеріалу: «Встановити відповідність влаштування маяків на колонах»

| А | Маяки влаштовують тільки на круглих і півкруглих колонах, | 1 | отримуючи рознімне шаблон-кільце |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Для влаштування маяків | 2 | а також на пілястрах ; вони ніби опоясують колону пояском |
| В | Їх зачищають і з’єднують разом, | 3 | виготовляють шаблон -кільце |
| Г | У проміжок між кільцями і колоною накидають розчин і коли він | 4 | підмазують розчином і зачищають |
| Д | Залишені раковини і подряпини | 5 | затужавіє – кільце знімають |

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Порядок відповіді: