Група МГШМ-32;  01.04.2020р; План уроку: « Види, призначення та застосування

рідких шпалер. Способи та правила нанесення рідких шпалер»

01.04. 2020р. План уроку: « Догляд за рідкими шпалерами. Переваги та

недоліки. Види дефектів шпалерних робіт»

Міні -конспект

І  Інформація викладача:

1. Види, призначення та застосування рідких шпалер. Способи та правила  нанесення рідких  шпалер.

Рідкі шпалери (шовкова штукатурка) – це чудовий оздоблювальний матеріал, який надає приміщенню чудового, сучасного, стильного, дивовижного вигляду. При цьому він не вимагає особливого догляду за собою, адже має антистатичні властивості, іншими словами у процесі експлуатації рідких шпалер відсутній електричний розряд, тому вони відштовхують  частинки пилу і практично не забруднюються. Варто відзначити, що рідкі шпалери – це єдиний матеріал, який має  високу ремонтну придатність. Тобто у будь-який момент можна провести ремонтні роботи з видаленням забруднених ділянок стін, не залишаючи слідів, стиків і швів.

Рідкі шпалери – це рельєфне покриття без швів з матовою поверхнею на основі натурального целюлозного  волокна і  в’яжучого (КМЦ)  годяться для любих поверхонь  (цегла, бетон, гіпс, гіпсокартон або дерево).                                                                                                         Перед нанесенням  рідких шпалер, стіни необхідно покрити малярною фарбою. Звернемо увагу на приготування рідких шпалер:

* наливаємо теплу воду (температура води 40С) в спеціально підготовлену пластикову ємність.;                                                                                                                                                                                      *  висипаємо  вміст пакета в воду;                                                                                                                           * добре  перемішуємо  замочену  масу  вручну;                                                                                            * замочуємо рідкі шпалери не менше – 8 годин;

Безпосередньо перед  нанесенням замочені рідкі шпалери необхідно  перемішати вручну. Нанесення рідких шпалер на підготовлену поверхню проводиться пластиковою теркою.

2. Закріплення  матеріалу:  « розгадати  ребус» ( відповіді записати в зошит)

А)  два слова;  Р         А             К    И	Ш        И   Т             П       Е     И      Ч      И          Н

І            Н       Т	Д      С	І      Т	А               Л	А   Р           Т	І

Б) три слова;      П         Т           Р            Т            П                А                 Т	С                   Ь

К	О	И       Я            Р     Г	Д	И                 Н	Д	І	Т

Д	Г	О      Л	Я

2. «Догляд за рідкими шпалерами . Переваги та недоліки. Види дефектів шпалерних робіт.» (Освоїти  матеріал і записати в зошит)  Догляд за рідкими  шпалерами не займає багато ч асу, навіть якщо  у приміщенні проводяться пилові роботи.  Очистити поверхню від пилу можна за допомогою  звичайного побутового пилососу.                                                                                                                           Догляд  за рідкими шпалерами  передбачає:

* підтримання чистоти матеріалу ;

* під час експлуатації, зокрема  після декількох років служби,  настає  момент,

коли їх потрібно демонтувати;

* при зніманні шпалер,  велику  ділянку поверхні  потрібно намочити за допомо-

гою спеціального хутряного валика, який мочать у воді і наносять її на стіни;

* змочена таким способом , (шовкова штукатурка) легко знімається зі стіни.

Переваги, недоліки:  якщо рясно намочити суміш, вона в лічені хвилини перетворюється

на пластичну і клейову масу; а ось при висиханні  знову стає твердою

речовиною;  експлуатація рідких шпалер, її терміни – не вплива	на цю властивість.

Робота з підручником: «Дефекти під час виконання шпалерних робіт:»

( Підручник «Малярні роботи» ІІ ч. А.С.Нікуліна. розділ 4.7.7 стор.214-215;               	   накреслити таблицю № 37)

Закріплення матеріалу:  « Встановити відповідність» ( відповіді написати в зош

| А | Рідкі шпалери не потребують особливого догляду, їх | 1 | із натуральних компонентів |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Рідкі шпалери виготовляються | 2 | тепло-і звукоізоляційні влас-тивості |
| В | Мікропориста структура рідких шпалер забезпечує | 3 | достатньо протерти вологою ганчіркою або губкою |
| Г | Рідкі шпалери не впитують запахи | 4 | Робота виконувалася без виска |
| Д | Полотнища наклеєні нерівно | 5 | і не бояться морозів |

Порядок відповіді:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |