Група МШ-23; 02.04.2020р.  Тема уроку: «Прийоми накидання розчину на се   та нижню частину стіни,   ковшем» .

02.04.2020р. Тема уроку: « Прийоми накидання розчину на стелю     ковшем: над собою і перед собою».

І  Інформація викладача:

1.Прийоми накидання розчину на середню і нижню частину стіни ковшем:

Значно підвищується продуктивність праці  й зменшуються втрати розчину при накиданні розчину ковшем. За один рух ковшем залежно від його об’єму можна накинути на поверхню до 1.5 л розчину. Роботу виконують так.	На відстані 1…1.2м від стіни встановлюють ящик з розчином. Взявши в руки ківш. Набирає мо у нього розчин і сильним паралельним стіні рухом  зверху вниз накидаємо його  на поверхню так, щоб утворився тонкий рівномірний шар. Штукатурним ковшем можна накидати розчин на поверхні всіх видів.

2. Закріплення матеріалу: « Розгадати ребус:» (відповіді записати в зошит)

А) три слова;  Н          К               К         Н	А	Ш	Н	У	Т	Р     О

А            Н	И	О	Д	       Н      Я        Т	К	А	У	Г

В            И	О          Н	Н	                Я

Б) два слова;  Н      К	Д             И                 П	Д	К          И                 І

А	Т	О	Т        С	Т

А	И	Р            Ь	У	В	Н

3.  Прийоми накидання розчину на стелю: (освоїти матеріал і записати в зошит)

При накиданні  розчину на стелю , здійснюють накидання над собою  і перед собою.   Ящик з розчином встановлюємо під місцем роботи на стелю. Рухи такі самі , як і за накидання на стіни. При цьому кидок робимо на повну руку, витягнуту  вгору.  Природно, збільшується витрата  сил і часу. Накидати розчин на стелю складніше  і довше, ніж на стіну. При накиданні вапняного розчину на стелю слід уникати потрапляння розчину в очі. Потрібно працювати в захисних окулярах. Після роботи  ретельно вимиваємо інструменти і прибираємо робоче місце.

4.   Закріплення матеріалу: « Рішити криптограму:» ( відповіді записати в зошит)

| К | І | Х | Л | В | К | В | И | У | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш | В | П | Ю | Д | И | Я | Т | Т | И |
| У | З | У | В | Ь | Н | Г | Н | Р | А |
| О | Д | Н | А | А | П | Т | У | А | Т |
| В | Ж | Н | Я | Р | А | У | Р | Ч | А |
| В | И | Н | А | В | О | У | К | С | У |