Група МШ -23;   03.04.2020р.     Тема уроку: « Самоконтроль якості робіт.                       Організація робочого місця при накиданні суміші ковшем.  Безпека                                                 праці при накиданні розчинової суміші.»

І. Інформація викладача:

1. Самоконтроль якості робіт:  ( освоїти матеріал і записати в зошит)

Значно підвищується продуктивність праці й зменшуються втрати розчину при накиданні розчину ковшем. Адже за один рух ковшем залежно від його обєму можна накинути на поверхню до 1.5 л розчину.  Штукатурним ковшем можна накидати розчин на поверхні всіх видів.

При здійсненні самоконтролю якості робіт, звертаємо увагу на  наступне:

+ Взявши в руки ківш , набираємо у нього розчин ;

+ При накиданні лопаткою,  розчин з сокола  набираємо від краю сокола  до його середини;

+ Стежимо з силою змаху руки;

+ Шльопанці розчину мають перекривати один одного  на 2-3 см ;

+ Дотримуватися загальної товщини шарів ( не більше ніж 15 мм), для цього  регулюємо

силу змаху кисті, стежимо за консистенцією розчину.

2. Організація робочого місця при накиданні суміші ковшем:

Робоче місце –це ділянка, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали. Кожен член бригади заздалегідь повинен турбуватися про підготовку робочого місця, щоб не було простоїв. На робочому місці не повинно бути будівельного сміття , зайвих матеріалів , які заважатимуть пересуванню робітників. Робоче місце опоряджувальника  має бути добре освітлене природним світлом. Для роботи з сумішами , що  виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари розчинників, слід забезпечити штучну або природну вентиляцію приміщень.

3. Робота з підручником;» Безпека праці при накиданні розчинової суміші» ;

(Підручник «Штукатурні роботи» А.С. Нікуліна І ч. , розділ 3.3.3    стор. -   231)

4.  Закріплення матеріалу;  «Розгадати ребус»: (відповіді записати в зошит)

А) п’ять слів;  Н                  Б        Ш                 Р               Н         О           Я                   Ц      Р

А	И	А         Л	Н        Ь            П              А	Н	І	Е           Й

Д                Т	    Р             М                     В	А             Н	       С	Ю

Б	О	И               У	Н	Є	Ь	Я	У	Г

З           А	        Р	Е	О	Н	Я	Т	Я       Л         Т