Дата проведення уроку 07. 05.2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 5

Тема уроку: Фарбування поверхонь фарбопультом.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним фарбування поверхонь фарбопультом, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному фарбування поверхонь фарбопультом для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при фарбування поверхонь фарбопультом різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна:Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорной канспект

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

- Приготування змішуваних фарб.

- Як правильно перевірити фарбу до роботи.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню

- Нанесення приготовленої фарби на поверхню.

- Прийоми пофарбування поверхонь щіткою.

- Прийоми пофарбування поверхонь валиком.

7. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

- Які готові фарби ви знаєте.

9. Яким інструментом можна наносити акрилову суміш на поверхню?

10. Приготування фарби механізовано.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при   Фарбування поверхонь фарбопультом

Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

«Фарбування поверхонь механізованим способом «фарбопультом»

| Ескіз | Склад робіт | Технологічний процес | Організація робочого місця |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організація робочого місця. Нагнітання фарбувальної суміші в балон. Розпилювання фарбувальної суміші на поверхню. Контроль якості виконаної роботи. | Нанесення фарбувальної суміші фарбопультом виконують два маляра: один безпосередньо проводить фарба, а другий нагнітає фарбувальну суміш в балон фарбопульта. Форсунку пересовують уздовж поверхні, на відстані 750 – 800мм, плавними круговими рухами, не допускаючи пропусків і подвійних проходів. Якщо на поверхні утворилися краплі, потьоки, їх прибирають щіткою (ніби торцюючи), та припалюють. Потрібно спостерігати за поверхнею, якщо вона з матової стала глянцевою, це означає, що відбулося насичення ґрунтовкою. | У невеликих приміщеннях ручний фарбопульт встановлюють по середині приміщення так, щоб довжина нагнітального шланга давала змогу не пересуваючи фарбопульта, фарбування стелю та стіни. У великих приміщеннях фарбопульт встановлюють так, щоб менше його пересувати. На робочому місці не повинно бути зайвих предметів. після роботи треба прибрати робоче місце. |
|  | Інструменти, механізми |  |  |
|  | Ручний фарбопульт. Щітка. Відро. |  |  |
|  |  | Безпека праці | Оцінка якості |
|  |  | Перед початком роботи фарбопульт потрібно перевірити на тиск, який має бути в 1,5 рази більше робочого. До початку роботи потрібно одягнути спецодяг. Під час роботи стежити за справністю проводів не допускати перекручування. | Фарба поверхня повинна бути глянцевою. Не повинно бути пропусків і потьоків. Покриття фарбою повинно бути рівномірним. |
|  | Матеріали |  |  |
|  | Готова фарбувальна суміш. |  |  |

Послідовність виконання роботи

Особистий показ прийомів пофарбування поверхонь вапняними складами фарбопультом , з ретельним поясненням.

Пофарбування ручним фарбопультом - один з видів пофарбування

поверхонь.

Фарбувати поверхні фарбопультом можна: вапняними, клейовими, водоемульсійними складами

Ми розглянемо фарбування поверхонь вапняними складами.

- Спочатку потрібно приготувати вапняний склад.

Замочити погашене вапно, дати добре розмокнути,

добавити колір чи синьку розмішати, процідити і тільки тоді приступити до пофарбування поверхні.

До початку роботи з фарбопультом необхідно виконати наступні операції:

- приєднати напірний і усмоктувальний шланги до балона фарбопульта;

- приєднати до нагнітального шланга вудку з форсункою;

- опустити фільтр з усмоктувальним шлангом у відро з чистою водою;

- випробувати фарбопульт у роботі на воді, створити тиск, переконатися у герметичності з'єднань.

Фарбування виконується двома малярами.

Під час фарбування один маляр фарбує, а другий готує суміш і нагнітає її в балон фарбопульта.

Щоб фарбовий шар наносився рівномірно, форсунку вудки пересувають уздовж поверхні (стелі, стіни)

повільними коловими рухами.

Форсунку вудки потрібно тримати на відстані 500-800 мм від поверхні, що фарбується.

Надмірне віддалення форсунки від поверхні спричиняє патьоки фарби.

якщо форсунку тримати надто близько від поверхні , що фарбується струмінь фарби швидко

розбризкується, через що відбувається перевитрата фарбової суміші.

Поверхню фарбуємо два рази. Після висихання першого шару наносимо другий шар фарби.

Після пофарбування поверхні фарбопульт промивається чистою водою.

Звертаємо увагу на безпеку праці.

1. Під час виконання фарбування вапняними сумішами необхідно працювати в спецодязі.

2. Фарбування вапняними сумішами виконують в гумових рукавичках та окулярах.

3. Якщо фарбова суміш потрапила в очі, промийте їх водою і водним розчином питної води.

4. Перед роботою та після роботи ретельно вимити руки і змастити захисним кремом.

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

письмово

1. Які фарбові суміші наносять ручним

фарбопультом?

2. Скільки робітників виконують фарбування

ручним фарбопультом?

3.На якій відстані від поверхні потрібно тримати

форсунку вудки під час фарбування?

4. Скільки шарів фарбової суміші наносять під час

фарбування фарбопультом?

# Фарбування стін валиком

Переходимо за посланням

https://youtu.be/LpsuXlHHPyQ

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Фарбування поверхонь фарбопультом.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12. 00 -13. 30

Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір