Дата проведення уроку 08. 05. 2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 6

Тема уроку: Фарбування поверхонь фарборозпилювачи.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним фарбуванням поверхонь фарборозпилювач, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному фарбування поверхонь Фарбування поверхонь фарборозпилювачами для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при фарбування поверхонь фарборозпилювачами різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна:Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорной канспект

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

- Приготування  фарби до роботи.

- Як правильно перевірити фарбу до роботи.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню фарбопультом

- Нанесення приготовленої фарби на поверхню фарбопультом.

- Прийоми пофарбування поверхонь    фарбопультом.

- Перевірка фарбопульта до роботи  .

7. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

- Які готові фарби ви знаєте.

9. Яким інструментом можна наносити акрилову суміш на поверхню?

10. Приготування фарби механізовано.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при фарбування поверхонь фарборозпилювачи.

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

# ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ

Фарборозпилювач: цей апарат призначений для покриття поверхонь лакофарбовим матеріалом.

На сьогоднішній момент їх асортимент досить великий: від побутових до професійних агрегатів.  Цей агрегат досить малих розмірів має наступний принцип роботи: стиснене повітря, проходячи через сопло, потрапляє в фарборозпилювач, потім розбиває фарбу і розсіює її. Професійні фарборозпилювачі можуть працювати з фарбою будь-якої в'язкості. Професійний фарборозпилювач - це довговічність і надійність роботи.

Як правило, в таких агрегатах велика кількість функцій, що дозволяють регулювати сопло.

У фарборозпилювача існує два види подачі фарби, а саме: зверху або ж потрапляти знизу.

Перший вид в основному краще підходить для фарбування таких поверхонь як стеля, в той час як другий краще підійде для стін. 
Також існує окремий вид фарборозпилювачів, цей вид орієнтований на творчу особистість. Він видає більш регульований струмінь фарби і має в своєму комплекті велику кількість насадок. Такі фарборозпилювачі створені для художніх і плакатних робіт, і частково чимось нагадують аерограф.

При роботі з фарборозпилювачами пам'ятайте про захисне спорядження, адже деякі фарби токсичні, і, вдихаючи їх пари, ви ставите під удар своє здоров'я. Фарборозпилювачі - це надійний помічник для будь-якого маляра, будь він професіоналом або новачком

### Як правильно користуватися фарборозпилювачем?

При фарбуванні стін у квартирі обов’язково починати фарбувати від кута і продовжувати до наступного кута без зупинки, щоб не виходили перепади і відтінки.

- Використовуючи фарборозпилювач, слідкуйте за нахилом струменя до поверхні, що фарбується. Струмінь повинна спрямовуватися строго перпендикулярно до поверхні фарбування з відстані до поверхні не більше 70 див. Рекомендована відстань дорівнює 50 див.

- Руху фарбопульта повинні бути рівномірними круговими, спіральними. Намагайтеся тримати постійний темп, не фарбувати двічі одні і ті ж ділянки.

- Фарбування поверхні акриловими та водоемульсійною фарбою обов’язково виконується в два шари. Другий шар наноситься після повного висихання попереднього шару.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

«Фарбування поверхонь механізованим способом «Фарборозпилювачи»

| Ескіз | Склад робіт | Технологічний процес | Організація робочого місця |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організація робочого місця. Нагнітання фарбувальної суміші в балон. Розпилювання фарбувальної суміші на поверхню. Контроль якості виконаної роботи. | Нанесення фарбувальної суміші фарборозпилювач виконують два маляра: один безпосередньо проводить фарба, а другий нагнітає фарбувальну суміш в балон фарборозпилювач,. Форсунку пересовують уздовж поверхні, на відстані 750 – 800мм, плавними круговими рухами, не допускаючи пропусків і подвійних проходів. Якщо на поверхні утворилися краплі, потьоки, їх прибирають щіткою (ніби торцюючи), та припалюють. Потрібно спостерігати за поверхнею, якщо вона з матової стала глянцевою, це означає, що відбулося насичення ґрунтовкою. | У невеликих приміщеннях ручний фарборозпилювач встановлюють по середині приміщення так, щоб довжина нагнітального шланга давала змогу не пересуваючи фарборозпилювач фарбування стелю та стіни. У великих приміщеннях фарбопульт встановлюють так, щоб менше його пересувати. На робочому місці не повинно бути зайвих предметів. після роботи треба прибрати робоче місце. |
|  | Інструменти, механізми |  |  |
|  | Ручний фарборозпилювач. Щітка. Відро. |  |  |
|  |  | Безпека праці | Оцінка якості |
|  |  | Перед початком роботи фарборозпилювач,. потрібно перевірити на тиск, який має бути в 1,5 рази більше робочого. До початку роботи потрібно одягнути спецодяг. Під час роботи стежити за справністю проводів не допускати перекручування. | Фарба поверхня повинна бути глянцевою. Не повинно бути пропусків і потьоків. Покриття фарбою повинно бути рівномірним. |
|  | Матеріали |  |  |
|  | Готова фарбувальна суміш. |  |  |

Послідовність виконання роботи

Показ прийомів пофарбування поверхонь подними складами фарборозпилювач, , з ретельним поясненням.

Пофарбування  фарборозпилювач, - один з видів пофарбування

поверхонь.

Фарбувати поверхні фарборозпилювач, можна: водоемульсійними та акриловими фарбами для  пофарбувапння

Ми розглянемо фарборозпилювач, поверхонь водоемульсійними складами.

- Спочатку потрібно приготувати фарбувальний склад.

Замочити поверхню, дати добре розмокнути,

добавити колір чи синьку розмішати, процідити і тільки тоді приступити до пофарбування поверхні.

До початку роботи з фарборозпилювач,  необхідно виконати наступні операції:

- приєднати напірний і усмоктувальний шланги до фарборозпилювач,;

- приєднати до нагнітального шланга вудку з форсункою;

- опустити фільтр з усмоктувальним шлангом у відро з чистою водою;

- випробувати фарборозпилювач, у роботі на воді, створити тиск, переконатися у герметичності з'єднань.

Фарбування виконується  один або двома малярами.

Під час фарбування один маляр фарбує, а другий готує суміш і нагнітає її в фарборозпилювач,

Щоб фарбовий шар наносився рівномірно, форсунку вудки пересувають уздовж поверхні (стелі, стіни)

повільними коловими рухами.

Форсунку вудки потрібно тримати на відстані 500-800 мм від поверхні, що фарбується.

Надмірне віддалення форсунки від поверхні спричиняє патьоки фарби.

якщо форсунку тримати надто близько від поверхні , що фарбується струмінь фарби швидко

розбризкується, через що відбувається перевитрата фарбової суміші.

Поверхню фарбуємо два рази. Після висихання першого шару наносимо другий шар фарби.

Після пофарбування поверхні фарбопульт промивається чистою водою.

Звертаємо увагу на безпеку праці.

1. Під час виконання фарбування різними фарбами    необхідно працювати в спецодязі.

2. Фарбування різними фарбами  виконують в гумових рукавичках та окулярах.

3. Якщо фарбова суміш потрапила в очі, промийте їх водою і водним розчином питної води.

4. Перед роботою та після роботи ретельно вимити руки і змастити захисним кремом.

Пофарбування різними способами та різних поверхонь

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

(письмово)

1. Які фарбові суміші наносять ручним

фарборозпилювач,

2. Скільки робітників виконують фарбування

ручним фарборозпилювач?

3. Скільки шарів фарбової суміші наносять під час

фарбування фарборозпилювач?

# Сучасний Фарбування поверхонь фарборозпилювачи

Переходимо за посланням

https://youtu.be/1kx_XMom3VA

https://youtu.be/IhDxsnI6b0c

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Фарбування поверхонь фарборозпилювачи»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12. 00 -13. 30

Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір