## Slide 1: Активний, індуктивний та ємнісний опори в колах змінного струму

## Slide 2: Активний опір
В колах змінного струму існують різні види опорів, які можна поділити на дві групи — активні опори і реактивні опори.
Елемент електричного кола має активний опір R, якщо під час проходження в цьому елементі струму частина електричної енергії витрачається на нагрівання: Q = I2Rt .
Будь-який елемент електричного кола як постійного, так і змінного струму (з’єднувальні проводи, нагрівальні елементи, обмотки двигунів, генераторів тощо) має активний опір (ми називаємо його просто опір).

## Slide 3: Активний опір
В елементах електричного кола, що мають тільки активний опір, коливання сили струму і напруги збігаються за фазою.

## Slide 4: Діючі значення напруги і сили струму
Дію змінного струму прийнято оцінювати за діючим (ефективним) значенням сили струму.
Середнє значення потужності змінного струму дорівнює потужності постійного струму: pсер = Р.
Діюче значення сили змінного струму Iд дорівнює силі такого постійного струму I, за якого в тому самому активному опорі виділяється потужність P, що дорівнює середній потужності pсер змінного струму: якщо Iд = I, то pсер = P.

## Slide 5: Діючі значення напруги і сили струму

## Slide 6: Реактивний опір у колі змінного струму
Конденсатор і котушка індуктивності, введені в коло змінного струму, чинять додатковий опір струмові. Цей опір називають реактивним, оскільки на його долання не витрачається енергія джерела живлення. Чверть періоду котушка або конденсатор забирають енергію від джерела, наступну чверть періоду вони повертають енергію джерелу.

## Slide 7: Види реактивного опору

## Slide 8: Дайте відповіді!
1. Які основні види опорів існують у колах змінного струму? Наведіть їх означення.
2. Як пов’язані сила струму і напруга в колі з активним опором?
3. Що називають діючим значенням сили струму?
4. Як розрахувати діючі значення сили струму й напруги?
5. Наведіть формулу для розрахунку індуктивного опору. Від яких чинників він залежить?
6. Дайте означення ємнісного опору.Від яких чинників він залежить?
7. Чому дорівнює повний опір кола?

## Slide 9: Домашнє завдання
Підручник: Фізика 11 кл. Стандарт. За редацією В.Г. Баряхтара, С.О. Довгого:
Опрацювати: §20
Розв’язати: Вправа 20 № 1 - 4 (розв'язати)
Розв’язки надіслати: dimaslyuta@gmail.com – пошта.
0660098440 Viber, Telegram