Дата проведення уроку 15. 05.2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 10

Тема уроку: Витягування фільонок без підтушовування.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним   витягуванням фільонок без підтушовування , їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному витягуванню фільонок для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при витягуванні фільонок без підтушовування різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна:Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

- Приготування змішуваних фарб.

- Як правильно перевірити фарбу до роботи.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню

- Нанесення приготовленої фарби на поверхню.

- Прийоми пофарбування поверхонь щіткою.

- Прийоми пофарбування поверхонь валиком.

7. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

- Які готові фарби ви знаєте.

9. Яким інструментом можна наносити акрилову суміш на поверхню?

10. Приготування фарби механізовано.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при   приготуванні насичених, яскравих та розбілених фарбувальних сумішей.

  - Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

Послідовність виконання роботи

Перед початком роботи необхідно відбити лінію фільонки. Потім, зануривши кисть у фарбу, рухом ліворуч праворуч проводять смугу. Натиск кисті й кут її нахилу при цьому не повинен мінятися.

Після цього лінійку переміщають вправо й продовжують смугу. Одержати фільонку однакової ширини по всій її довжині без стиків і скривлень непросто, попередньо випливає потренироваться.

При  практичному витягуванні фільонки тягнуть филеночной пензлем по лінійці або за маяковою лінії, відбитій шнуром, натертим крейдою або попелом спаленого паперу.

Витягають фільонки по лінійці довжиною близько 1 м з фасками на обох сторонах круглими щетинними фільончастими щітками, а також за допомогою трафарету або-спеціальних приладів.

При витягування фільонок кистями необхідно мати шнур, крейда або мішечок з попелом із спаленої папери, металеву банку для фарби місткістю 200-300 см3 зі шнурком для підвішування на шиї.

Для нанесення фільонки на гладку поверхню волосся кисті повинен бути довшим, на шорсткій - коротше.

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

1. Що називають фільонкою?

2. В чому відмінність фільонки від біжучки?

3. З якою метою роблять фільонку?

4. Якою сумішшю витягують фільонку на межі фарбування олійною і клейовою сумішами?

5. Якою сумішшю витягують фільонку на межі поверхонь пофарбованих неводними сумішами?

6. Від чого залежить вибір кольору фарбувальної суміші для виконання фільонок?

7. Яка повинна бути в’язкість фарбувальної суміші для витягування фільонок?

8. Які склади сумішей застосовують для витягування фільонок?

9.  Що собою представляють декоративні фільонки?

11. Яким вимогам повинні відповідати нанесені фільонки?

12. Які пристрої застосовують для витягування фільонок і з чого вони складаються?

ІІ Вирішити проблемну ситуацію:

Стик між панеллю і гобеленом має нерівності. Визначте причини появи    дефекту на поверхні. Запропонуйте, як усунути цей дефект.

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Витягування фільонок без підтушовування.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30 Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір