Дата проведення уроку 21. 04.2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 16

Тема уроку: Фарбування за трафаретом в один тон.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним   фарбуванням за трафаретом в один тон, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному фарбуванню за трафаретом в один тон,  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при фарбуванні за трафаретом в один тон. різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна: Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно  розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

- Як правильно витягують фільонки без підтушування.

- Де використовують фільонки в приміщенні.

- За допомогою якого інструменту витягують фільонки.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню без підтушування.

- Якою сумішшю витягують фільонку на межі фарбування олійною і      клейовою сумішами?

- Які пристрої застосовують для витягування фільонок і з чого вони складаються?

- Прийоми пофарбування з витягування фільонок поверхонь щіткою.

8.  Яким вимогам повинні відповідати нанесені фільонки?

9. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

10 Які готові фарби ви знаєте.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при   приготуванні насичених, яскравих та розбілених фарбувальних сумішей.

  - Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

Готові трафарети для нанесення на стіни

Послідовність виконання роботи

Перед початком роботи необхідно встановлюють пантограф на потрібне збільшення, для чого лінійки з'єднують так, щоб вони перехрещувались у точках, позначених однаковими цифрами, і закріплюють їх у цьому положенні.

Роботу виконують на столі з дерев'яною рівною кришкою. На столі на необхідній відстані розміщують зразок рисунка і чистий аркуш паперу і закріплюють їх так, щоб вони не пересувались.

Встановивши пантограф, обводять контури рисунка голкою з тупим кінцем. Водночас олівець накреслить такий самий рисунок на папері, але у збільшеному вигляді.

Щоб трафарет під час роботи з водними сумішами не розмокав, його після виконання рисунка з обох боків покривають оліфою або світлим лаком, а іноді додатково фарбують.

Після висихання трафарету контури рисунка на ньому прорізують скальпелем або гострим ножем. Невеличкі круглі отвори зручно пробивати пробійниками, виготовленими з сталевих трубок різних діаметрів.

Вирізувати трафарети найкраще на склі, а пробивати круглі отвори — на дерев'яній підкладці.

Трафарети зробити своїми руками

Виготовлення трафарету                                           Нанесення трафарет

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

  - Переглянути відеоролики за силкою

# Трафарет для стін

Переходимо за посланням

# https://youtu.be/Nb0KpbwGPgA

# Як зробти своими рука трафарет для фарбівання стін швидко та доступно

Переходимо за посланням

https://youtu.be/HzLrOxkI4cs

ІІ Вирішити проблемну ситуацію:

Як прикріпити трафарет щоб він не совувавця при пофарбуванню . Запропонуйте, як усунути цей дефект.

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Фарбування за трафаретом в один тон.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30 Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір