Дата проведення уроку 23. 04.2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 18

Тема уроку: Оздоблення поверхонь рельєфним валиком.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним оздобленням поверхонь рельєфним валиком, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному фарбуванню рельєфним валиком,  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при фарбуванні за оздобленням поверхонь рельєфним валиком різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна: Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно  розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

1.  Як правильно виконати фарбування за трафаретом в один тон.

- Як правильно витягують фільонки без підтушування.

- Де використовують трафарет в приміщенні.

- За допомогою якого інструменту наносять трафарет.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню без підтушування.

- Якою сумішшю фарбують за трафаретом  на межі фарбування олійною і      клейовою сумішами?

- Які пристрої застосовують для витягування фільонок і з чого вони складаються?

- Прийоми пофарбування з витягування фільонок поверхонь щіткою.

9.  Яким вимогам повинні відповідати нанесені фільонки?

10. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при   приготуванні насичених, яскравих та розбілених фарбувальних сумішей.

  - Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

Опорний конспект

Оздоблення поверхонь рельєфними валиками

Види фактурних валиків

## Класифікація валиків в залежності від матеріалу та поверхні нанесиння

## Особливості отримання різних малюнків

Послідовність виконання роботи

Перед початком роботи Для нанесення декоративної штукатурки валиком знадобляться ще крім нього ще деякі інструменти, такі як шпатель, рівень, малярні кисті, жорсткі губки, терки, гладилки.

З матеріалів крім суміші буде потрібно грунтовка на смоляний основі.

Всі роботи виконують по послідовній схемі.

Її основні етапи такі:

- готують стіни: очищають від бруду, старого покриття, що відшарувалися фрагментів і загрунтовивают;

- робочу площину штукатурять першим шаром до збалансованого стану і в разі потреби забарвлюють;

- наступним шаром (після висихання попереднього) наносять декоративну штукатурку необхідної щільності;

- інструментом з фактурними або структурними насадками швидко оформляють малюнок;

- хвилин через 20 з поверхні, змоченою у воді гладилкою, видаляють огріхи;

- дня через два прибирають дрібні дефекти і виконують фарбування.

Оздоблення поверхонь рельєфними валиками

Структурними пристосуваннями.

З їх допомогою на штукатурку наносять складний повторюється орнамент, для чого якраз і призначений ролик з трафаретом. Особливістю використання є нанесення фінішного покриття на вже оброблену поверхню, наприклад, забарвлену або рівно обштукатурену стіну. До декорування приступають, коли площина повністю висохне. Найкрасивіший орнамент виходить, якщо використовувати фігурний валик з певним малюнком.

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

  - Переглянути відеоролики за силкою

# Нанесення структурної фарби Farbex різними способами.

Переходимо за посланням

# https://youtu.be/YTHmEg_YH2M

# Як зробти своими рука рельєфний валик  для фарбівання стін швидко та доступно

Переходимо за посланням

https://youtu.be/oURZDDzhGgI

ІІ Розв’язання кросворду.

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Оздоблення поверхонь рельєфним валиком.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30 Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір