Дата проведення уроку 24. 04. 2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 19

Тема уроку: Оздоблення поверхонь набризком.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним оздобленням поверхонь набризком, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному нанесенню набризку,  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при нанесення набризку за оздобленням поверхонь набризком різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна: Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно  розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорний конспект,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

1.  Як правильно виконати фарбування за трафаретом в один тон.

- Як правильно витягують фільонки без підтушування.

- Де використовують трафарет в приміщенні.

- За допомогою якого інструменту наносять трафарет.

- Як правильно нанести фарбу на поверхню без підтушування.

- Якою сумішшю фарбують за трафаретом  на межі фарбування олійною і      клейовою сумішами?

- Які пристрої застосовують для витягування фільонок і з чого вони складаються?

- Прийоми пофарбування з витягування фільонок поверхонь щіткою.

9.  Яким вимогам повинні відповідати нанесені фільонки?

10. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при   оздобленню поверхонь набризком

  - Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- П еревірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

Опорний конспект

Оздоблення поверхонь набризком

Види декоративної штукатурки

Послідовність виконання роботи

Перед початком роботи набризк вручну проводиться так.

Береться ручник будь-яких розмірів, змочується у фарбі, надлишок якої віджимають.

Правою рукою беруть ручник, а лівої - невелику рейку (шматок бруска). Рейку тримають на потрібній відстані від поверхні і вдаряють об неї ручником.

При ударі ручника про рейку з нього струшується фарба, потрапляючи на поверхню у вигляді окремих дрібних бризок.

Для отримання однорідної обробки сила ударів ручника про рейку повинна бути однаковою.

Для отримання більш красивою обробки набризг виконують в дві-три і більше фарб. Кожна фарба наноситься тільки тоді, коли висохне попередня.

При цьому слід пам'ятати про те, що набризг виробляють по раніше пофарбованої в потрібний колір поверхні. Поверхня повинна бути абсолютно сухою.

нанесення набризком                                            Нанесення набризку

щіткою                                                                     валиком

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

Перевірка знань з попередньої теми (тести):

1. Яке призначення накатування візерунковими валиками?

а) Надати поверхні декоративно-художнього вигляду;

б) Сховати дефекти штукатурки чи бетону;

в) Надати поверхні санітарно-гігієнічних властивостей;

г) Вирівняти поверхню.

2. Які візерунки накатують валиками?

а) Лінійні;

б) Стилізовані;

в) Штрихові;

г) Геометричні;

д) Невизначеної структури;

е) Шорсткувато-волокнисті.

3. Які валики входять до конструкції подвійного валика?

а) Візерунковий;

б) Живильний пористий;

в) Гумовий;

г) Живильний металевий.

4. Роликові валики застосовують для:

а) Нанесення ліній;

б) Нанесення малюнка в кутах кімнати;

в) Нанесення штрихів у два кольори.

5. Яким інструментом наносять фарбу на пористий валик?

а) Пензлем-ручником;

б) Макловицею;

в) Флейцовою щіткою.

6. Пробне фарбування візерунковим валиком виконують для:

а) Підбору гармонійного поєднання малюнка накатування і фону;

б) Визначення консистенції фарби і шпаклівки;

в) Визначення ширини накатування.

7. На яких клеях готують фарбові суміші для накатування?

а) Карбоксиметилцелюлозному (КМЦ);

б) Тваринному;

в) Рослинному;

г) Силікатному.

8. Чи можна накатувати валиком малюнок у два, три кольори?

а) Так;

б) Ні.

9. Якими рухами валика накатують малюнок?

а) Згори-донизу;

б) Знизу-догори;

в) Справа-наліво;

г) Немає значення.

  - Переглянути відеоролики за силкою

# Нанесення декоративного набризку на стене Шуба.

# Переходимо за посланням

# https://youtu.be/-ds_rdD5C08

# Ceresit CT 174 для машинного та ручного нанесення (зерно 1,0 мм)

Переходимо за посланням

https://youtu.be/06YlT-Gv3Q0

ІІ Вирішити проблемну ситуацію:

Як ви вважаєте, яке кольорове поєднання буде вдалим при оформленні приміщень цим способом?

Обґрунтуйте свої відповіді.

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Оздоблення поверхонь набризком.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30

Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір