Дата проведення уроку 28. 04. 2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 20

Тема уроку: Пофарбування фасадів вапняною фарбою.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним особливостями пофарбуванню фасадів вапняною фарбою, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному пофарбуванню фасадів вапняною фарбою,  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при пофарбуванню фасадів вапняною фарбою за оздобленням поверхонь набризком різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору пофарбуванню фасадів вапняною фарбою та їх ньому застосуванні.

виховна: Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно  розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорний конспект,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

1.  Як правильно виконати фарбування за трафаретом в один тон.

- Як правильно виконати нанесення рідкі шпалери

- Де використовують рідкі шпалери поверхні приміщенні.

- За допомогою якого інструменту наносять рідкі шпалери

- Як правильно нанести фарбу на поверхню без підтушування.

- Як правильно замочіть рідкі  шпалери

- Як виконати розкроювання шпалер,   нестандартні частини поверхонь ?

- Як правильно виконують обклеювання стін та стелі текстильними шпалерами.

9.  Де обклеювають текстильними шпалерами?

10. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при пофарбуванню фасадів вапняною  фарбою

Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- Перевірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.

-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

  - Опис технологічного процесу

Послідовність виконання роботи

| Ілюстрація | Короткий опис виконуваної операції |
| --- | --- |
|  | У розглянутому прикладі ремонту та фарбуванню буде піддаватися фасад, потиньковані рельєфною штукатуркою на цементній основі. Так будинок виглядав до проведення робіт, після його експлуатації протягом 50-ти років. Для фарбування стін буде використана готова вапняна фарба білого кольору «HOLVI» компанії «Tikkurila». Цей варіант фарби досить вигідний, так як для його розведення потрібно тільки звичайна вода. |
|  | Першим кроком необхідно провести ревізійні заходи – обстежити стіни, потребують ремонту. Для того щоб визначити слабкі місця старої штукатурки, стіни акуратно простукують молотком. Відшарувалися або погано трималися на стіні шари будуть видавати глухий звук – «бухтеть». Якщо старий штукатурний шар за час експлуатації став крихким і ламким, то його повністю або ж частково потрібно видалити, залишивши, в крайньому випадку, тільки абсолютно здорові» ділянки. |
|  | Наступним кроком з поверхні стін стара фарба змивається і сольові плями, які виступили під впливом вологи за весь експлуатаційний період. Для цієї роботи використовується вода, що подається під тиском. |
|  | У результаті промивки можуть виявитися і додаткові вади, які також потрібно буде видалити до підстави. |
|  | При виявленні тріщин і осыпаний, необхідно здійснити їх оброблення. Цей процес здійснюється за допомогою перфоратора з певною насадкою, або ж шліфмашинки з встановленим на ній диском по каменю. Розширення тріщин і сколів необхідно, щоб позбутися від ушкоджень, що утворилися по їх краях і домогтися проникнення ремонтного складу на всю глибину дефекту. Розширюючи і поглиблюючи їх, необхідно дійти до області щільного зчеплення штукатурного шару зі стіною. |
|  | Крім електричних інструментів, для видалення відшарувалася штукатурки використовується і ручний, наприклад, зубило і молоток. |
|  | Далі, очищені тріщини та інші пошкодження ретельно промиваються водою, також подається під тиском. |
|  | Потім, на стіну, у підготовлену і промиту тріщину наноситься тонкий адгезійний штукатурний шар. Він повинен займати приблизно ⅓ її глибини. Вирівнювати цей шар не потрібно. Відновлення старої штукатурки проводиться тим же або схожих з нею за складом матеріалом. Нанесений шар залишають сохнути на 12÷16 годин. У цей період його потрібно періодично збризкувати водою – тоді розчин придбає більшу міцність і високе зчеплення з поверхнею стіни і краями старої штукатурки. |
|  | Поки буде проходити просихання ремонтного розчину, щоб не втрачати час, варто зайнятися захистом поверхні цоколя. Простіше всього це зробити за допомогою звичайних газет. Для цього на стінки цоколя наноситься клейстер, потім на нього закріплюються газети, при необхідності за ним зверху проходяться тим же клейовим складом. Дуже важливо перевірити, чи добре захищений верхній край цоколя, так як на нього буде потрапляти більша частина бризок фарби при її нанесенні. |
|  | Зручність цього способу захисту полягає ще і в тому, що після завершення робіт газети легко видаляються з поверхні за допомогою струменя води, що подається під тиском. |
|  | Крім цоколя, рекомендовано закрити вікна, двері і укоси поліетиленом — ці заходи захистять їх від забруднень і, стало бути, позбавлять від зайвої, досить трудомісткої роботи з завершення фарбування фасаду. |
|  | Коли перший шар розчину в тріщинах схопиться, і прийде час нанесення наступного, то перш ніж приступати до цієї операції, тріщину знову змочують водою. Далі, шов заповнюється ремонтним розчином до тих пір, поки він практично не зрівняється з поверхнею старого шару штукатурки. Однак, необхідно залишити місце для рельєфного покривного шару, якщо такий є в старій обробці. Робота проводиться методом накидання розчину. Після того як шви і поглиблення будуть заповнені ремонтною сумішшю, їх змочують і залишають сохнути на 8÷12 годин, в залежності від глибини шва. В процесі просихання забиті місця потрібно також змочувати водою – це також зміцнить розчин і виключить ризик його розтріскування після просихання. |
|  | Після того, як вийде зазначений вище термін, на відремонтовані області, після їх змочування, накидається верхній покривний шар штукатурки, який зрівняє її висоту і рельєф із загальною поверхнею. Через пару годин після нанесення штукатурки ці області змочуються і залишають сохнути протягом ще 5÷6 годин. |
|  | Вапняна фарба продається в готовому вигляді, але перед застосуванням вимагає розведення суміші водою до оптимальної консистенції. |
|  | При бажанні додати фарбі потрібний відтінок, можна довірити цей процес фахівцям, які виконають це на спеціальному обладнанні, або ж провести його самостійно. Краще всього вибрати професійний підхід, так як інакше поверхню після її забарвлення може мати нерівномірний по тону відтінок. |
|  | Перед фарбуванням відремонтованої стіни, поверхні також промивають водою, оскільки волога штукатурка буде добре контактувати з цим барвистим складом. |
|  | Наступним етапом проводиться остаточне приготування фарби. У неї, відповідно до зазначених на упаковці пропорціями, додається вода, а потім за допомогою будівельного міксера або електричної дрилі з встановленою на ній насадкою здійснюється замішування розчину. |
|  | Фарбування починають з верхніх областей стін фасаду. На рельєфну поверхню вапняний барвистий розчин наноситься традиційно, з допомогою круглої малярської кисті. Вона може мати довгий або короткий ворс – оптимальним варіантом вибрати середню довжину, яка буде добре захоплювати фарбу з тари і віддавати її поверхні стіни з дрібним рельєфом. |
|  | Розчин наноситься круговими рухами, так як він повинен заповнити всі рельєфні поглиблення. Важливо стежити, щоб фарба рівно розподілялася по поверхні стіни. При цьому потрібно пам’ятати, що вапно містить луг, яка легко роз’їдає шкіру на руках, тому шкірні покриви обов’язково потрібно захистити, надівши гумові рукавички. Очі повинні бути захищені окулярами від випадкового попадання бризок фарби. |
|  | Вапняна фарба наноситься в два — три шари, з просушуванням кожного з них протягом доби. |
|  | Через кожні 4÷5 годин після нанесення кожного шару, поверхня рекомендовано змочувати водою. Остаточний шар фарби необхідно наносити на одну сторону будови за один прохід, без перерв, щоб уникнути видимих стиків і швів між проходами. Після нанесення останнього шару, поверхня стін знову потрібно змочити цей процес зробить барвисте покриття більш міцним і довговічним. |
|  | Результат після завершення фарбування очевидний, так як поверхні будинку засяяли чистотою і акуратністю. |

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

Картка № 1 Як правильно підготувати підготовки та обробки поверхонь під пофарбування та обклеюванні шпалерами. Картка № 2 2. Як очищяють та розшивають трішіни. Картка № 3 3. За допомогою яких інструментів підготуємо поверхню. Картка № 4 4. Поясніть розрізування і підмазування щілин. Картка №5 5. Які операції при частковому підмазуванні. Картка № 6 6. Як приготувати грунтівку, і яким інструментов наносять на стіни та стелю. Картка № 7 7. Поясніть послідовність виконання операцій під пофарбування та обклеюванні шпалерами.

Картка № 8 8. Якими інструментами виконують пофарбування водними сумішами. Картка № 9 9. Як правильно виконати суцільне шпаклювання поверхні. Картка № 10 10. Чим шліфують поверхню, які способи знаєте. Картка № 11 11.Як приготувати олійні фарби та нанесення їх на поверхню. Картка № 12 12. Яким інструментом виконують пофарбування неводними сумішами. Картка № 13 13. Поясніть разниця пофарбування фарбами водними та не водними. Картка № 14 14. Пояснить разниця між пофарбуванням водними та неводними. Картка № 15 15. Розрізання щілин різними способами, та їх підмажування.

  - Переглянути відеоролики за силкою

# Вапняні штукатурки та фарби АТЛАНТ

# Переходимо за посланням

https://youtu.be/627xmHvpsJc

# Пафарбування фасадів будинку своїми руками

Переходимо за посланням

https://youtu.be/0xS-5eJZXck

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Пофарбування фасадів вапняною фарбою.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30

Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір