Дата проведення уроку 29. 04. 2020

Група: МГШМ-32

Професія: Маляр

Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ;

Email 18datulina@gmail/com

Урок № 21

Тема уроку: Пофарбування фасадів силікатною фарбою.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним особливостями пофарбуванню фасадів силікатною фарбою, їх призначенням, та властивостям. Навчитися правильному пофарбуванню фасадів силікатною фарбою,  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при пофарбуванню фасадів силікатною фарбою за оздобленням поверхонь набризком різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору пофарбуванню фасадів силікатною фарбою та їх ньому застосуванні.

виховна: Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно  розвиненої  людини .

Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорний конспект,

відеоролик, відео урок + силка

Структура уроку:

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30:

1.  Як правильно виконати фарбування вапняною фарбою фасад.

- Як правильно виконати нанесення вапняної фарби.

- Де використовують рідкі шпалери поверхні приміщенні.

- За допомогою якого інструменту наносять вапняну фарбу

- Як правильно нанести фарбу на поверхню без підтушування.

- Як правильно замочіть рідкі  шпалери

- Як виконати розкроювання шпалер,   нестандартні частини поверхонь ?

- Як правильно виконують обклеювання стін та стелі текстильними шпалерами.

9.  Де обклеювають текстильними шпалерами?

10. Як приготувати насичену  фарбувальну суміш.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при пофарбуванню фасадів силікатною   фарбою

Перед початком роботи

- Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.

- Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

-  Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,стрем'янок.

- Перевірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмощування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.

-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у фарбозаготівельних відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.

Після закінчення  роботи

- Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.

-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.

Організація робочого місця

Штукатурити фасад будинку завжди починають згори.

До початку робіт уздовж фасаду встановлюють суцільні риштування, здебільшого збірно-розбірного типу з металевими опорами та іншими елементами кріплення. Після закріплення риштувань і перевірки їх надійності приступають до виконання робіт.

  - Опис технологічного процесу

# Фарбування фасаду будинку

## Головні правила фарбування фасадів

Для якісного фарбування фасаду, щоб уникнути прояву недостатньо просушених плям, будинки важливо дотримуватися таких правил:

1. Роботи повинні проводитися при хорошому освітленні, а якість фарбування має перевірятися за допомогою спрямованого світла.

2. Фарбування фасаду повинна здійснюватися при оптимальних параметрах вологості повітря: якщо повітря дуже сухе, то і фарба буде сохнути набагато швидше.

3. Доступ до фасадної поверхні повинен бути вільним, що не захаращений зайвими предметами, так як при фарбуванні слід працювати максимально швидко.

4. Інструменти для фарбування слід вибирати в залежності від типу фасадного покриття і його функціональних завдань.

5. Консистенція фарбувального складу повинна бути однорідною, розведеною до ступеня, необхідної для рівномірного нанесення на фасадну поверхню.

6. У процесі фарбування фасадів слід уникати використання занадто великої кількості барвника, щоб уникнути патьоків, при цьому валик катається по робочій поверхні легкими, рівномірними рухами.

7. Фарба наноситься на фасад W-образними рухами по умовно позначених квадратах. Межі квадратів слід фарбувати, поки вони не висохли.

8. Після нанесення базового (першого) шару фарби фасад оглядається при яскравому світлі на предмет виявлення недороблених ділянок. Якщо такі були виявлені, їх слід пофарбувати до того, як поверхня остаточно висохне.

Послідовність виконання роботи

- Поверхня повинна бути рівною, міцною, чистою і сухою.

- Перший етап підготовки – видалення старої фарби, відслонень штукатурки, закладення нерівностей і тріщин, очищення стін від пилу та інших забруднювачів, промивка поверхні водою і її висушування.

- Якість зчеплення фарбувального складу з матеріалом фасаду (адгезія) безпосередньо залежить від використання просочення, що скріплює поверхневий шар.

- Обов’язкова процедура – обробка стін просочувальним складом, відповідним для використовуваної фарби (в 2 шари з інтервалом від 6 до 8 годин).

Фарбування починають з верхніх ділянок стін, переміщаючись вниз. Для кращої покриваності смуги фарби повинні перехрещуватися.

- Роботу бажано робити без перерв, щоб уникнути появи колірних переходів.

- Оптимальна якість досягається при нанесенні фарби в 2-3 шари.

Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30

І Дайте відповіді на запитання:

ІІ Дайте відповіді на запитання:

(Письмово)

• З якої операції починають підготовку поверхні під пофарбування?

• З якою метою застосовують шліфувальну шкурку?

• Яким інструментом затирають малі (волосні) щілини, які утворилися після висихання штукатурки?

• На яку глибину розрізують механічні пошкодження штукатурки ?

• З якою метою розшивають тріщини?

• Для чого призначена ґрунтувальна суміш?

• Якими інструментами можна наносити ґрунтовки?

• В яких напрямках наносять ґрунтовку на стіни та стелю?

• Яким інструментом наносять підмазочну пасту?

• В якому напрямку відносно тріщини наносять підмазку?

  - Переглянути відеоролики за силкою

# Вапняні штукатурки та фарби АТЛАНТ

# Переходимо за посланням

https://youtu.be/627xmHvpsJc

# Пафарбування фасадів будинку своїми руками

Переходимо за посланням

https://youtu.be/0xS-5eJZXck

Домашнє завдання: Написати реферат на тему

«Пофарбування фасадів силікатною  фарбою.»

Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30

Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com

Майстер виробничого навчання:			Н. М. Машталір